10.08.2015

ООО «Яузапроект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)

Заказчик: ООО «Инвестиционная компания «Остов»

ТОМ 2

«Обосновывающая часть»

ПП-010

Москва, 2015 г.

ООО «Яузапроект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)

Заказчик: ООО «Инвестиционная компания «Остов»

ТОМ 2

«Обосновывающая часть»

ПП-010

Генеральный директор						Заливухин И. В.

Главный инженер проекта					Япрынцева Л. В.

Москва, 2015 г.

Лист согласований

| №№ п/п | Согласующая организация, должность ответственного лица | Дата согласования | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- |

Авторский коллектив

| Главный инженер проекта |  | Япрынцева Л. В. |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист по генплану |  | Хабипов Р.Р. |
| Ведущий инженер генплана |  | Ефремова Т.С. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений).

Том 1       Утверждаемая часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы (М 1:2000)

- Исходно-разрешительная документация

Материалы по обоснованию проекта планировки

Том 2       Обосновывающая часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы  (М 1:2000)

Том 3       Проект межевания

- Пояснительная записка

- Графические материалы  (М 1:2000)

| Содержание тома 2 |
| --- |
| Наименование | Лист |
| Лист согласований | 2 |
| Авторский коллектив | 3 |
| Состав проекта | 4 |
| Содержание тома 2 | 5 |
| Основные данные о проектной организации | 6 |
| Содержание пояснительной записки | 7 |
| Пояснительная записка | 8-35 |
| Графические материалы |
| Схема расположения территории в генеральном плане города Обнинска. | 1 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:2000 | 2 |
| Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000 | 3 |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000. | 4 |
| Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:2000. | 5 |
| Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:2000. | 6 |
| Схема обеспечения территории учреждениями и предприятиями обслуживания. М 1:2000. | 7 |
| Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000. | 8 |
| Визуализация | 9,10 |

# Основные данные о проектной организации.

# Общество с Ограниченной Ответственностью «Яузапроект»

# Юридический адрес:  ООО «Яузапроект» 115093, г. Москва, Ул. Б. Серпуховская, д.44, оф. 19

Генеральный директор	                                         Заливухин Илья Вячеславович

тел. 8-499-230-01-93

Главный инженер                                         	         Япрынцева Лариса Викторовна

тел. 8-499-230-01-93

Содержание

I. Современное состояние	8

1. Современное использование территории	8

2. Зоны с особыми условиями использования территорий	8

3. Социально-культурное и бытовое обслуживание.	10

4. Места приложения труда	10

5. Транспортное обслуживание	10

II. Проектные предложения	11

1.Архитектурно - планировочная организация территории. Жилой фонд. Плотность населения	11

2. Социально-культурное  и бытовое обслуживание	14

3. Улично-дорожная сеть	17

4. Транспортное обслуживание	20

5. Проектное предложение по установлению красных линий	21

6. Обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	23

7. Озеленение и благоустройство. Очистка территории	23

7.1 Концепция благоустройства	24

7.2 Проектные решения благоустройства	24

8. Инженерная подготовка территории	27

9. Инженерная инфраструктура	29

10. Мероприятия по охране окружающей среды	30

11. Противопожарные мероприятия	32

12. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	33

I. Современное состояние.

1. Современное использование территории.

Территория общественного центра города (Зона II) расположена на пересечении основных городских улиц: пр. Маркса и пр. Ленина.

Территория с юго-восточной стороны ограничена земельными участками: объектов общегородского значения (Дом ученых, ЦНТ и ЭОУ «Эврика», проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ), коммунальных объектов, территорий СТ «Самсоново». С западной стороны расположена лесопарковая зона г. Обнинска. С севера граница совпадает с границей участка спортивного комплекса «Олимп». С северо-востока граница проходит по красной линии пр. Ленина.

По территории проложены водоводы к насосным станциям Добринского водозабора и от нее водоводы в город; кабельные электролинии от ЦТП Цветкова в город. Для обслуживания водоводов существует дорога с гравийно-песчаным покрытием.

На участке ведется строительство комплекса сооружений теннисной академии  Красноруцких и строительство спортивного комплекса. Ведется строительство жилых домов микрорайонов «Солнечная долина» и «Зеленый остров», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковкий»).

2. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) являются обязательным элементом любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующими законодательством, правилами и нормативами. Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий, натурных исследований в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

СЗЗ и охранные зоны от существующих объектов:

АЗС на ул. Цветкова – 100м;

Расстояние от завода «Сигнал» от 300м и более, что превышает возможную величину СЗЗ;

Гаражные комплексы общей вместимостью менее 300м/м – 35м;

ПС «Белкино» -200м;

Газ высокого давления  – 5м;

Охранные зоны водоводов – 10м.

СЗЗ от проектируемых объектов:

Стадион с закрытыми трибунами – 50м;

Открытые парковки вместимостью до 300м/м – 35м;

Наземный 9-этажный паркинг на 733 м/места - 50м;

Очистные сооружения ливнестоков (подземные) и КНС – 50м;

РТП – 20м;

Перекладываемые водоводы – 10м.

Зона шумового дискомфорта от проспекта Ленина составляет 50 метров от края полотна. Проектом предусмотрены следующие меры по устранению этого дискомфорта:

1) Линия жилой застройки расположена на расстоянии 50 м от края полотна.

2) В границах благоустройства со стороны проспекта Ленина предусмотрено плотное озеленение.

Для обеспечения градостроительного регулирования застройки на территории проектируемой территории и обеспечения выполнения планировочных решений, а также с учетом перспективного развития прилегающих территорий улично-дорожной сети были разработаны красные линии.

При размещении жилого микрорайона на испрашиваемой территории учтено, что застройка и благоустройство территории должны вестись с учетом полного  инженерного обеспечения и проведения комплекса природоохранных мероприятий, исключающих загрязнение окружающей среды, с применением шумозащитных мероприятий и соблюдением ограничений, накладываемых на использование территории.

3. Социально – культурное и бытовое обслуживание.

Рассматриваемая территория Зоны II общественного центра города расположена в юго-западном районе г. Обнинска. Сложившаяся инфраструктура этой части города состоит из учреждений культуры, науки, образования и спорта. В соответствии с утвержденным проектом планировки Зоны II должны быть построены два микрорайона: «Зеленый остров» и «Солнечная долина», Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), спортивные комплексы общегородского значения, Общественно-деловой центр, торгово-офисный центр. На участке севернее микрорайона «Зеленый остров» предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 900 мест, детского сада на 60 мест, в каждом из жилых образований предусмотрено строительство детского сада, что полностью обеспечивает жителей детскими образовательными учреждениями. В жилых кварталах предусмотрено размещение объектов торговли, предприятий сферы услуг, культурно-бытового и спортивного назначения местного значения. Объекты торговли, обслуживания, спорта и культуры районного и общегородского значения будут отделены от жилой застройки проектируемыми улицами.

4. Места приложения труда.

Основная часть трудоспособного населения жилых микрорайонов будет занята на предприятиях г. Обнинска и в сфере обслуживания населения: предприятий торговли, соцкультбыта, предприятий коммунальной сферы, размещаемых на рассматриваемой территории.

Городской транспорт позволяет населению ездить на работу и учебу, как в пределах городского округа, так и за его пределами.

5. Транспортное обслуживание.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общегородского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зеленхоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсонова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лесными массивами, рассеченными оврагами; с запада – лесопарковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Основными улицами, на которые осуществляется выезд с рассматриваемой территории, являются проспект Ленина и ул. Цветкова.

II. Проектные предложения.

1. Архитектурно – планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории разработана на основе анализа существующего положения проектируемого участка, в соответствии с требованиями по транспортному обслуживанию и противопожарной безопасности объекта строительства.

Основной целью архитектурно-планировочной организации территории является: определение структуры застраиваемой территории с учетом природных особенностей территории, ландшафта и планировочных ограничений; разработка предложений по объемно-пространственному решению объектов жилых микрорайонов; размещение объектов социального обслуживания; решение вопросов транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры; благоустройства и озеленения территории; охраны окружающей среды.

Площадь территории Зоны II составляет – 64,4563 га.

В проект внесены следующие изменения:

- Разработана архитектурно-планировочная организация участка под  размещение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (участок 10);

- Размещены открытые автостоянки и дороги-дублеры вдоль проспекта Ленина и ул. Усачева со стороны застройки Зоны II общественного центра города.

Архитектурно-планировочная организация территории микрорайона «Солнечная долина»:

Проектные предложения по организации градостроительного пространства микрорайона «Солнечная долина» предусматривают повышение комфортности проживания населения с учетом ландшафта территории, применения современных индивидуальных проектов многоэтажных жилых домов с подземными паркингами, с благоустроенными дворовыми пространствами без сквозных проездов и временных парковок.

Доминантой застройки является многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня). Остальные жилые дома размещены с севера на юг вдоль кольцевой улицы. Большинство домов имеют подземные паркинги и нежилые этажи. В центре квартала размещается детский сад на 150 мест, имеющий удобные пешеходные связи со всеми жилыми домами.

Планировочным решением предусмотрено устройство сквозных  проходов, которые имеют подъезды жилых домов, соединяющие вход с улицы с выходом во двор, а первые этажи заняты предприятиями обслуживания. Противопожарные проезды вокруг домов являются частью внутриквартальной пешеходной зоны и связывают между собой дворовые пространства.

Предусмотрены 2 выезда на расширяемую и продлеваемую до ул. Цветкова транспортно-пешеходную улицу; два проезда в микрорайон «Зеленый остров»; проезд на ул. Цветкова через территорию МПКХ «Зеленое хозяйство», дающий возможность выезда с территорий ГСК, минуя зону жилой застройки.

На юге за улицей предусмотрено размещение подземных очистных сооружений и КНС, а также строительство открытого 9-этажного паркинга на 733м/места.

Основные помещения общественного назначения расположены во встроенно-пристроенных объемах нежилых этажей жилых многоквартирных домов.

В соответствии с утвержденной Градостроительной концепцией общественного центра города на территории жилой застройки  (ООО «ИК «Остов») предлагается размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»). На территории общественного назначения предлагается размещение Общественно-делового центра. Общественно-деловой центр и Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский») формируют озелененную  общегородскую площадь с водоемом, пешеходными бульварами и многофункциональными зонами отдыха.

Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский») представляет собой  П-образный в плане объем на едином 2-этажном стилобате с одним длинным 13-этажным корпусом с северо-западной стороны и тремя 21-этажными корпусами, ориентированными на общегородскую площадь.

Благодаря П-образной форме дома в центре территории проектирования формируется благоустроенный внутренний двор с озеленением, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками для жителей  в соответствии с функциональными и нормативными требованиями.

Планировочное решение застройки исключает движение автомобильного транспорта по территории комплекса. Противопожарные проезды вокруг комплекса являются частью внутриквартальной пешеходной зоны. Въезды на территорию комплекса для пожарных машин осуществляются с проектируемых улиц. Для обеспечения жителей всей необходимой инфраструктурой в стилобате предлагается размещение магазинов, кафе, сервисных предприятий, ресторанов. Все коммерческие предприятия предполагается размещать таким образом, чтобы внешние потоки сотрудников и посетителей общественных зон не пересекались с внутренними потоками жителей.

Для обслуживания проектируемого Общественно-делового центра и общественной зоны предусматриваются парковки в достаточном по расчету количестве – внутриквартальные гостевые, а так же подземная – для посетителей центра. Въезд в подземную автостоянку осуществляется с существующего проезда. Наземные парковки расположены вдоль проектируемого проезда, параллельного проспекту Ленина. Противопожарные проезды вокруг центра являются частью пешеходной зоны.

Жилой фонд

Общая площадь жилого фонда составит (ориентировочно) – 274 684 м2 = (152064 + 45628 + 69154 + 7838) м2

Жилые дома запроектированы переменной этажности многосекционными и односекционными со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами.

Численность населения жилого фонда составляет (ориентировочно) –  8726 чел (4934 + 1226 + 2305 + 261) чел, из которых  7092 чел. из расчета 30м2/чел. и 408 чел. из расчета 40м2/чел, 1226 чел. из расчета (35-40) м2/чел.

Плотность населения

Расчетная площадь территории микрорайона «Солнечная долина», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями ООО «Циолковский», микрорайона «Зеленый остров», жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй» составляет –  20, 6879 га.

Плотность населения составит:

8726 чел. : 20, 6879 = 422 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит – 274684 м2.

Плотность жилого фонда составит:

274684 м2 : 20, 6879 = 13277 м2/га.

2. Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредоточены в соседних кварталах «Зеленый остров» и «Солнечная долина» г. Обнинска а также в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах.

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах и отдельно стоящих зданиях.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначения, расположенные на соседних территориях:

- теннисная академия Красноруцких (строящ) - уч. 6;

- спортивный комплекс с крытым стадионом и ледовым дворцом (существующий) - уч. 13;

- стрелковый клуб – существующий;

- школа олимпийского резерва по волейболу – существующая;

- Станция юных техников – существующая;

- Дом ученых – существующий;

- ГСК – существующий;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

Проектируемые в составе территории Зоны II центра города:

- торгово-офисный центр в мкр. «Зеленый остров» - уч. №11;

- общеобразовательная школа на 900 учащихся - уч. №5;

- горнолыжный комплекс – за южной границей мкр. «Солнечная долина»;

- детские сады на 150, 140 и 60 мест – в границах уч.№1, уч.№4, уч.№5;

- Общественно-деловой центр – уч. №12 общей площадью 40 000 м².

В первых этажах многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»)  организованы магазины, кафе, офисы. На втором этаже стилобата запроектированы офисные помещения. Третий этаж 21-этажных корпусов также занимают общественные помещения с выходом на эксплуатируемую кровлю –  уч. №2.

Предприятия обслуживания, расположенные на первых этажах жилых домов мкр. «Солнечная долина»:

Существующие объекты:

- дом №1 – сдаваемые в аренду офисные помещения на 1 и 2 этажах общей площадью 2008.8м2.;

- дом №3 - продовольственный магазин с торговым залом 250,0м2, промтоварный магазин с торговым залом 100м2, КБО на 9 рабочих мест, парикмахерская,       стоматологическая клиника, офисные помещения на 2-м этаже – итого 2015м2;

- дом №4 – спа-центр 1000м2;

- дом №5 – офисные помещения – итого 750м2;

- дом№6 – магазин продовольственных и непродовольственных товаров;

Проектируемые объекты:

- дом №7 – магазин непродовольственных товаров с торговым залом 100м2, офисные помещения – итого 1200м2;

- дома №8 и №9 – клубные помещения, офисы в аренду – итого 2400м2;

- дом №10 – поликлиника, раздаточный пункт детской молочной кухни;

- в многоквартирном  жилом доме с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (участок №10) предполагается размещение нежилых помещений под аренду.

Объекты, расположенные в мкр. «Солнечная долина»:

Существующие: жилые дома №1,3,4,5,6;

Проектируемые: жилые дома №7,8,9,10, детский сад на 150 мест (в границах уч.1), многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (уч.10).

Проектом предлагается размещение:

- общеобразовательной школы на 900 учащихся - уч. №5;

- детских садов на 150, 140 и 60 мест – в границах уч.№1, уч.№4, уч.№5.

Потребность в ДДУ составляет – 306 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей. (8726 x 35)/1000=306 мест.

Детское дошкольное учреждение на 60 мест на территории общеобразовательной школы (уч. 5) - (по расчету необходимо 43 места (1226х35/1000) для населения жилого дома ООО «Циолковский» (уч. 2).

Детское дошкольное учреждение на 150 мест на территории микрорайона «Солнечная долина» (по расчету необходимо 173 места (4934х35/1000) для населения микрорайона, из них для многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) необходимо 15 мест (407х35/1000)). А также по расчету необходимо 9 мест для населения жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй». Недостаток мест в ДДУ на 150 мест компенсируется ДДУ на 60 мест (уч.5) и ДДУ на 140 мест (уч.4). Радиусы доступности обеспечены.

Детское дошкольное учреждение на 140 мест на территории микрорайона «Зеленый остров» (по расчету необходимо 81 место для населения микрорайона).

Резерв: 44 места в ДДУ.

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Школьные учреждения представлены участком для размещения средней школы на 900 учащихся из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.), что при общей численности населения в трех микрорайонах (ориентировочно) 8726 чел. составляет 829 мест. (8726 x 95)/1000=829 мест.

Предполагается использовать спортивный зал школы и спортивные площадки для спортивно-оздоровительного отдыха жителей микрорайонов.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 710м. В связи с этим рекомендуется организация движения школьного автобуса для учеников младших классов.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий.

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайонов включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, частных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайонах муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть меньше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

3. Улично-дорожная сеть.

В проекте разработана схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (графические материалы обосновывающей части Лист 3), где предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 150,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

Движение транспорта и пешеходов на рассматриваемой территории регулируется с помощью дорожных знаков и дорожной разметки.

Проектные предложения по транспортному обслуживанию рассматриваемой территории разрабатывается с целью упорядочения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в районе строительства новых объектов, с целью их транспортного обслуживания и определения мест размещения автомобильных стоянок.

Уровень автомобилизации принят из расчета 3м/места на 10 проживающих  в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Обнинск", утвержденные Решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007. г. (с изменениями на 25 ноября 2014 года). Количество жителей составляет 8726 чел.

Расчетное количество м/мест для автомобилей составит:

8,726х300=2618 м/мест, из них 8,726х40=349 м/мест гостевые, в т.ч.:

Микрорайон «Солнечная долина»:

4,934х300=1480 м/мест, из них 4,934х40=197 м/мест гостевые;

в т.ч. многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня):

0,407х300=122 м/места, из них 0,407х40=16 м/мест гостевые.

Требуется 20 м/м для размещения временных автостоянкок объектов социально-бытового назначения.

Всего необходимо 122+20=142 м/места.

На земельном участке предполагаются к размещению 133 м/м (в подземном гараже), 14 м/м (на территории участка), 28 м/м (в границах красных линий), 20 м/м (за границами проектирования в радиусе нормируемой пешеходной доступности – не более 800 м)  – всего 195 м/м.

Территория многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»):

1,226х300=368 м/мест, из них 1,226х40=49 м/мест гостевые.

Требуется 90 м/м для размещения временных автостоянкок объектов социально-бытового назначения.

Всего необходимо 368+90=458 м/мест.

На земельном участке предполагаются к размещению 242 м/м (в подземном гараже), 187 м/м (на территории участка), 29 м/м (за границами проектирования в радиусе нормируемой пешеходной доступности – не более 800 м) – всего 458 м/м.

Территория микрорайона «Зеленый остров»:

2,305х300=692 м/мест, из них 2,305х40=92 м/мест гостевые;

Территория жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй»:

0,261х300=78 м/места, из них 0,261х40=11 м/мест гостевые.

Общественно-деловой центр вмещает 418 м/мест в наземно-подземном паркинге, а также предполагается к размещению автомобилей посетителями центра 102 м/места на открытой автостоянке вдоль проспекта Ленина и  37 м/мест в непосредственной близости от общественно-делового центра.

Данным проектом планировки в карманах местных поездов предусмотрены временные стоянки для работающих в офисах и посетителей магазинов, а также открытые наземные парковки и подземные паркинги для посетителей и работников объектов спорта, торговли и деловой сферы.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инвалидных колясок.

Предполагается в перспективе строительство наземного 9-этажного паркинга на 733 м/места. (поз.9).

Расчет машино-мест для хранения автомобилей микрорайона «Солнечная долина», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), Многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня), размещаемых в наземном 9-этажном паркинге на 733 м/места. (поз.9) Зоны II:

Дом № 1 – м\м распределялись на земельном участке.

Дом № 3 – м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 4 – м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 5 - м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 6 – ориентировочно 39 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 7 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 8 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 9 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 10 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский») – ориентировочно 29 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) - ориентировочно 20 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

ИТОГО: ориентировочно 408 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории в наземном паркинге (участок 9).

4. Транспортное обслуживание.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общегородского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зеленхоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсонова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лесными массивами, рассеченными оврагами; с запада– лесопарковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Основными улицами, на которые осуществляется выезд с рассматриваемой территории, являются проспект Ленина и ул. Цветкова.

В соответствии с предложениями Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44:

- проспект Ленина – магистральная улица городского значения шириной в красных линиях 76 м.

- улица Цветкова – магистральная улица районного значения шириной в красных линиях 32 м с шириной проезжей части 10.5 м и тротуарами 2.25-7.6 м.

- улица Л. Н. Усачева  - проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 32-44.5 м с шириной проезжей части 9.5-10.5 м и тротуарами 2.25-6.0 м;

- улица Долгининская – проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 48,0÷14,5м с шириной проезжей части 9.0 м и тротуарами 1.5÷2.25 м;

- улица вдоль территории микрорайона «Зеленый остров» – проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 23,0÷22,0м, ширину проезжей части 9,0м, ширину тротуаров 2,25;

- проектируемые проезды внутри территорий микрорайонов, имеющие ширину проезжей части 7.5÷6,0м, ширину тротуаров 1,5м.

Для обеспечения жителей услугами общественного транспорта предлагается организация автобусного сообщения по улицам Л. Н. Усачева и Долгининская между кварталом Дома ученых и микрорайонами «Зеленый остров» и «Солнечная долина» с выездом на ул. Цветкова и проспект Ленина.

Для обеспечения подъезда к ГСК минуя жилую застройку, и с целью обеспечить дополнительный выезд на ул. Цветкова, предлагается проложить проезд через территорию  МПКХ «Зеленое хозяйство».

Для проезда на территорию СТ «Самсонова» предусматривается замена узкой щебеночной дороги на проезд шириной 6м в твердом покрытии.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи двух жилых микрорайонов предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

5. Проектное предложение по установлению красных линий

Разбивочный чертеж красных линий разработан в соответствии с требованиям законодательных и нормативных документов.

В соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности: «красные линии – линии, которые обозначают существующие,

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи  (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)». Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков.

В 2013 году в границах рассматриваемой территории были разработаны красные линии в составе «Проекта планировки территории Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)». Проект  согласован и утвержден в установленном порядке. В связи с изменением архитектурно-планировочной организации территории по заданию заказчика и Письма Главы Администрации г. Обнинска от 03.02.2015 о внесении изменений в части красных линий проспекта Ленина и улицы Усачева действующие красные линии подлежат корректировке.

При корректировке красных линий настоящим Проектом планировки действие Разрешения на строительство № RU 40302000-3 от 02 февраля 2015 г. на строительство Многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), выданное Администрацией города Обнинска,  сохраняется без изменений.

Территория  в границах красных линий до проезжей части дороги вдоль проспекта Ленина и ул. Усачева, прилегающая к территории многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и  стилобатом с нежилыми помещениями ООО «Циолковский» (участок 2) и к территории Общественного центра Зоны II (участок 12) запроектирована для благоустройства и размещения открытых автостоянок для обеспечения машиноместами участка 2 и участка 12.

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в масштабе 1:2000, расчет координат точек красных линий выполнен в МСК-40.

6. Обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

С учетом требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по территории жилого квартала должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств. Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята 1,2м, при двустороннем – не менее 1,8м;

- продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные 1-2%;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5 - 4см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа в здания;

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1м.

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.

Для инвалидов предусмотрены места парковки личных автомобилей. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок – 3,5м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 4%, но не менее 1 места на каждой автостоянке.

Предназначенные для инвалидов входные двери в здания и помещения (в том числе из санузлов) имеют ширину полотна 0,9м.

Входы в здания на 1 этаже имеют порог 0,025м.

7. Озеленение и благоустройство. Очистка территории.

Благоустройство и озеленение проектируемой территории являются важной составной частью реализации архитектурно-планировочного решения.

7.1 Концепция благоустройства

Благоустройство рассматриваемой в рамках проекта планировки территории предлагает формирование единых пешеходных городских связей между общественными пространствами и различными частями города, как существующими, так и проектируемыми.

Новый центр города – городская площадь с искусственным водоемом, сформированная проектируемыми многоквартирным жилым домом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), и общественно-деловым центром – являются продолжением городских общественных пространств - пешеходной зоны вдоль проспекта Маркса и проектируемого «Парка Победы», соединяющих существующие микрорайоны города со строящимися микрорайонами «Солнечная долина» ,«Комфортный город» и «Зеленый остров». Площадь спланирована таким образом, что предусматривает сквозные пешеходные связи, ведущие от существующих микрорайонов города к естественной зеленой зоне на территории «Солнечной долины» - оврагу. Данная природная территория имеет значительный рельеф и позволяет создать новое общественное пространство – ландшафтный парк с пешеходными дорожками и площадками различного рекреационного назначения, и связать жилые территории города с прилегающими к ним территориями рекреационного назначения (залесенные территории). Через овраг предусматривается пешеходный мост, объединяющий разрозненные сейчас микрорайоны «Солнечная долина»  и «Зеленый остров».

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) и искусственный водоем на новой городской площади формируют единую перспективную ось с одной из главных улиц, и соответственно, общественным пространством города - проспектом Маркса. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) - является архитектурной доминантой данной территории и ориентиром на пути от жилых зон города к рекреационным.

7.2 Проектные решения благоустройства

В данном проекте применены объекты как декоративного, так и утилитарного характера.

К сооружениям малых архитектурных форм, предлагаемым данным проектом, относятся:

- беседки, оборудование детских площадок;

- ограждения газонов и цветников;

- откосы;

- лестницы на откосах;

- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек;

- урны и мусоросборники;

- детские игровые комплексы;

- перголы;

- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек;

- скамейки;

- решение транспортных и пешеходных связей;

- оборудование площадки для выгула собак.

Планировочное решение многоэтажных жилых домов и многофункционального жилого  комплекса позволяет организовать дворовое пространство с площадками отдыха и хозяйственными зонами.

Значение зеленых насаждений велико и многообразно, так как они играют значительную роль в формировании окружающей среды. Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, что имеет огромное оздоровительное значение.

В данном проекте предложено придомовое озеленение, которое улучшает санитарно-гигиенические условия и создает наилучшую обстановку для отдыха.

Площадь озеленения территории – 20,3937 (включая придомовые территории, территории общего пользования, озелененные городские территории). Нормативный показатель по озеленению для микрорайонов 6 кв.м./чел. Получаем, что норма озеленения  6х8726=5.2356га.

Проектом озеленения предложен прием объединения свободных участков при группе домов в один сравнительно крупный зеленый массив. Этот прием предполагает создание более благоприятных микроклиматических условий для детей и взрослых, отдыхающих в рассматриваемых микрорайонах.

Предлагая перечень зеленых насаждений для жилых комплексов, необходимо было добиться, чтобы  по своим биологическим свойствам и внешним признакам они соответствовали:

- климатическим условиям данного района;

- существующим и создаваемым почвам, гидрологии и режиму освещения на данном участке;

- целевому назначению озеленения;

- особенностям планировки и застройки участка;

- архитектурно-художественному решению застройки.

Проектируемые виды посадок разбиты на следующие группы:

а) линейные – аллейные и рядовые посадки деревьев и кустарников различной высоты и формы;

б) групповые посадки;

в) одиночные посадки;

г) посадки вьющихся растений;

д) посадки травянистых растений (цветники).

Для зеленого строительства в проекте планировки предложены следующие деревья и кустарники:

а) береза, вяз, клен ясенелистный, смородина золотистая, ива плакучая (предложены как быстрорастущие);

б) ель колючая, жимолость каприфоль, акация белая, клен ясенелистный, каштан конский (предложены как газостойкие);

в) береза пушистая, ирга (предложены как неприхотливые к почвам);

г) барбарис, можжевельник древовидный  (как укрепляющие склоны).

При подборе зеленых растений были учтены размеры, форма и прозрачность крон, окраска листвы и коры растений.

В проекте планировки наряду с деревьями, имеющими четкую геометрическую форму (пирамидальную, цилиндрическую, шаровидную) рекомендуется применить растения с плакучими формами крон. Такие деревья будут высажены одиночными группами. Благодаря своему живописному силуэту они представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаждений в этом проекте. Художественно-выразительное сочетание деревьев с различной формой корны  придает эффект архитектурной композиции растений.

Растения с прозрачной кроной увеличивают игру света и тени в композициях насаждений и являются прекрасным дополнением к архитектуре зданий.

Наиболее важный декоративный признак деревьев и кустарников - окраска листвы растений. Большое разнообразие цветовой гаммы, меняющейся в различное время года, дало возможность создать самые различные по цвету композиции из предложенных зеленых насаждений.

Окраска листвы изменяется в зависимости от времени года. В весенне-летний период она бывает, например, светло-зеленой (у белой акации, жимолости), темно-зеленой (у клена ясенелистного, каштана конского, липы, сирени).

В проекте планировки наряду с деревьями, хорошо переносящими формовку кроны в виде шара, овала, куба (липа мелколистная), рекомендуется применить растения с плакучими формами крон (береза бородавчатая, ива плакучая).

В данном проекте планировки предложены «газонные» солитеры (липа мелколистная), которые благодаря своему живописному силуэту и оригинальной форме кроны представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаждений.

Значительную часть рассматриваемой территории занимают дорожки и площадки. Поэтому их строительству отводится большое место в комплексе работ по благоустройству озелененной территории.

В данном проекте планировки необходимо было добиться, чтобы цветом и характером поверхности покрытия они гармонировали с зелеными насаждениями, а конструкция дорожек и площадок обеспечивала быстрый отвод поверхностных вод.

Один из видов покрытий, предложенный в данном проекте – плиточное, дает возможность быстро вводить в эксплуатацию, производить работы по устройству покрытия в течение всего года.

Для очистки территории от мусора предусмотрены площадки с твердым покрытием для размещения мусороконтейнеров.

8. Инженерная подготовка территории.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных условий, а также работы по исключению и ограничению физико- геологических процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на территорию проектируемого участка.

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые инженерные сооружения; проектируемая сеть проездов).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подготовке территории и строительства относятся вертикальная планировка участка.

В проекте вертикальной планировки территории предложены решения по созданию благоприятных высотных условий для общего архитектурно – планировочного решения территории с одновременным  обеспечением нормального отвода поверхностных вод. Принятые решения обеспечивают уклоны в пределах 4-59,6 %0 допустимые для движения транспорта и пешеходов.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500 . Система высот Балтийская.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Перед началом земляных работ по вертикальной планировке со всей территории (в соответствии с очередностью строительства) снимается плодородный слой земли, складируется в специально отведенном месте,  а затем используется в работе по озеленению.

В основу решения вертикальной планировки положены следующие основные требования:

- максимального сохранения естественного рельефа;

- максимального сохранения почвенного покрова и существующих древесно-кустарниковых насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- максимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;

- сохранение существующих отметок проспекта Ленина, ул. Цветкова.

В данном проекте предложена предварительная схема инженерной подготовки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикальной планировке.

9. Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура Зоны II решена в увязке городских сетей с сетями, разработанными для жилых микрорайонов и спортивного комплекса (см. соответствующие проекты). Проектом предусмотрен перенос сетей, попадающих под застройку и замена устаревших и изношенных коммуникаций.

Настоящим разделом освещены вопросы обеспечения района всеми необходимыми инженерными сетями и сооружениями: хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением, бытовой и ливневой канализациями, газоснабжением, электроснабжением, системами связи, сигнализации и диспетчеризации.

Водоснабжение района осуществляется от реконструируемых сетей с прокладкой магистрального кольцевого водопровода. Проектом предусматривается система наружного пожаротушения низкого давления. Для вновь проектируемых зданий прокладывается подземная хозяйственно-бытовая канализация с установкой сборных железобетонных колодцев. Ливнестоки с территории района собираются в сеть дождевой канализации с устройством очистных сооружений на выпуске. Отведение очищенных дождевых и талых вод с территории района осуществляется в реку Протва.

Теплоснабжение жилых микрорайонов выполняется путем строительства крышных котельных на газовом топливе.

Электроснабжение района предусматривается от питающего центра ПС-259 «Белкино» до разных секций РТП и ТП (количество ТП по предварительному расчету).

В районе предусматриваются  кабельные линии 10кв и 0,4кв.

Системы связи решаются путем подключения к существующим городским сетям.

На территории проектируется телефонная канализация из 4а/ц труб D=100 мм, в которых предусматривается прокладка всех необходимых сетей связи сигнализации и диспетчеризации.

Все основные проектные решения приняты согласно технических заданий, выданных соответствующими службами г. Обнинска Калужской области.

Схемы инженерного обеспечения разработаны на основании:

- задания на проектирование;

- ТУ МП «ВОДОКАНАЛ» № 135 от 10.11.2014 на подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

- ТУ ОАО «Обнинскгоргаз» № 03-04/1016 от 11.11.2014 на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом.

- ТУ Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» письмо № 1074 от 12.11.2014 г. на проектирование внутриквартальной ливневой канализации.

10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области. В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта. Для обеспечения допустимого уровня акустического воздействия в жилых помещениях рекомендуется применять шумозащитное остекление жилых домов.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемом освоении данной территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие земель;

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

- изъятие ресурсов подземных вод для организации хозяйственно – бытового и пожарного водоснабжения;

- уменьшение питания подземных вод и поверхностных вод за счет создания искусственных покрытий и отводов поверхностного стока;

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и прочих выбросов;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

Кроме того предполагаются следующие воздействия на окружающую среду.

До строительства основное техногенное воздействие на окружающую среду проявляется в виде загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта, проходящего по местному проезду к испрашиваемой территории, дымовые трубы от бытовых отопительных водонагревателей.

При проведении строительных работ на рассматриваемом участке (прокладка проездов, инженерных коммуникаций, строительные и монтажные работы, благоустройство территории и т.д.) негативное влияние на окружающую среду будет выражаться в снятии и складировании почвенно-растительного слоя; планировке территории, прокладке инженерных коммуникаций, возведении застройки, нагрузке на грунты в связи с размещением строительных механизмов; локальном, кратковременном загрязнении атмосферы и почвенного покрова при работе строительной и дорожной техники, создание кратковременных зон акустического дискомфорта на прилегающих участках от работы строительной техники.

В период эксплуатации негативному воздействию будут подвергаться природные объекты (зеленые насаждения, почвенный покров) от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от двигателей легковых автомобилей, находящихся территории застройки, на автостоянке, от двигателя мусоровоза.

После завершения строительных работ необходимо провести рекультивацию территории: подсыпка плодородного слоя, устройство газонов.

Благоустройство и озеленение планируемой территории включает в себя посадку деревьев, а также посадку декоративного кустарника, газонов и цветников.

На рассматриваемом участке предусмотрено освещение, мощение проездов и пешеходных проходов, стоянок автотранспорта, благоустройство детских, спортивных площадок  и площадок для выгула собак.

Предусмотрено исключить захламление прилегающей территории твердыми бытовыми и строительными отходами. Не допускать складирование строительных материалов вне отводимой площади.

Мусороудаление выполнять регулярно.

11. Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проектом планировки  предусмотрены мероприятия планировочного и технического характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- предусмотрена кольцевая система местных проездов;

- здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов (СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" );

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий высотой более 28метров – 8-10 метров;

2. для зданий высотой до 28метров – 5- 8 метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмотрены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Проектом предусмотреть применение всех отделочных и строительных материалов, конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в т.ч. сертификатами пожарной безопасности.

12. Мероприятия по гражданской обороне

и Чрезвычайным ситуациям

На рассматриваемой территории предусмотрено размещение инженерных коммуникаций.

Аварии на данных коммуникациях могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. Последствия данных аварий могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть:

- наводнение;

- сильный ветер;

- сильные осадки;

- заморозки;

- гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Перечисленные метеоусловия могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, могут нанести ущерб зданиям. Инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

К таким явлениям можно отнести:

- Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации;

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

- Снегопады. Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85;

- Сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Московского региона.

При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление подземных сооружений. Для предотвращения этого процесса и защиты подземных сооружений от «верховодки» целесообразно предусматривать локальные пристенные дренажи применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

Для снижения вероятности возникновения ЧС необходимо:

- при изысканиях предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;

- при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажно-защитные мероприятия;

- поддерживание в соответствующем состоянии инженерных коммуникаций;

- сопровождать проектирование прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, снижение их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.