Содержание пояснительной записки

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая часть |  |
| 2. | Положение о размещении объектов капитального строительства |  |
| 2.1. | Характеристики планируемой территории |  |
| 2.2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.3. | Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства |  |
| 3. | Обслуживание населения |  |
| 3.1. | Жилая застройка |  |
| 3.2. | Плотность населения |  |
| 3.3. | Социально-культурное и бытовое обслуживание |  |
| 4. | Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть |  |
| 5. | Красные линии |  |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |
| 8. | Противопожарные мероприятия |  |
| 9. | Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| 10. | Графические материалы |  |
|  | Чертеж планировки территории (М 1:1 000) | Лист 1 |
| 11. | Исходно-разрешительная документация |  |

Введение. Общая часть

Проект планировки незастроенной территории южной части 46 микрорайона г. Обнинска разработан ООО «Архитектурная мастерская» (свидетельство о допуске к работам № СРО-П-074-092-402-507-5301-4-130603).

Проект планировки территории разработан на основании:

- Постановления Администрации города Обнинска «О подготовке проекта планировки незастроенной территории южной части 46 микрорайона г. Обнинска» № 1184-п от 26.07.2013;

- Задания на разработку документации по планировке незастроенной территории южной части 46 микрорайона г. Обнинска, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска № 1282-п от 05.08.2013;

- Форэскиза «Концепция размещения жилого комплекса в районе дома 27 по улице Курчатова» (протокол Градостроительного совета от 30.01.2013 утвержден постановлением Администрации города Обнинска от 20.02.2013 № 212-п);

- Технических условий, выданных инженерными службами города:

- Технические условия МП «Горэлектросети» от 16.09.2013 № 609;

- Технические условия МП «Горэлектросети» от 19.03.2013 № 140;

- Письмо МП «Теплоснабжение» от 21.08.2013 № 5/2141;

- Технические условия МП «Теплоснабжение» от 30.08.2013 № 5/2246;

- Технические условия МП «Водоканал» от 28.08.2013 № 107;

- Технические условия МП «Водоканал» от 20.03.2013 № 29;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 30.08.2013 № 770;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 26.03.2013 № 213;

- Технические условия ОАО «Обнинскгоргаз» от 19.03.2013 № 03-04/117.

Проект планировки территории разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основными задачами проекта планировки территории являются:

- формирование качественной городской среды с организацией структуры социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- определение функционального зонирования территории;

- разработка планировочной структуры и предложений по объемно-пространственному решению застройки территории;

- определение градостроительных параметров застройки территории;

- разработка транспортного обслуживания, инженерного обеспечения территории;

- межевание территории.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Характеристика планируемой территории

Территория проектирования расположена  в южной части 46 микрорайона города Обнинска, с севера ограничена территорией земельного участка ООО «Алнас Электрон» и существующим проездом к данному предприятию, с запада - красной линией ул. Курчатова, с юга - красной линией ул. Королева и существующей застройкой, с востока – красной линией ул. Красных Зорь. В границах территории расположены:

1. земельный участок с кадастровым номером 40:27:030803:1353 (ООО «Альянс-1»);

2. земельный участок с кадастровым номером 40:27:030803:67 (ООО «Цефей»);

3. земельный участок с кадастровым номером 40:27:030803:30 (ООО «Цефей»).

Часть территории занята зелеными насаждениями и свободна от застройки. Площадь территории проектирования 43 117 кв.м.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» территория проектирования расположена в градостроительных зонах – ОД-2 и ПК-3.

2.2. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | ед.изм | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проектирования | кв.м. | 43 040,5 |
| 1.1. | Жилая зона (участки 1, 2, 3) |  |  |
|  | Площадь территории | кв.м. | 9 141 |
|  | Население | чел. | 267 |
|  | Площадь жилой застройки | кв.м. | 8 000 |
|  | Этажность (включая технические) | эт./эт. | 15 |
|  | Зеленые насаждения | кв.м. | 3 000 |
|  | Открытые автостоянки (гостевые) | м/м | 12 |
|  | Открытые автостоянки (постоянного хранения) | м/м | 48 |
|  | Открытые автостоянки (для предприятий первых этажей) | м/м | 10 |
|  | Площадки для занятия физкультурой | кв.м. | 800 |
| 1.2. | Жилая зона (участок 4) |  |  |
|  | Площадь территории | кв.м. | 13 555 |
|  | Население | чел. | 533 |
|  | Площадь жилой застройки | кв.м. | 16 000 |
|  | Этажность (включая технические) | эт./эт. | 9-15 |
|  | Зеленые насаждения | кв.м. | 6 000 |
|  | Открытые автостоянки (гостевые) | м/м | 20 |
|  | Открытые автостоянки (постоянного хранения) | м/м | 58 |
|  | Открытые автостоянки (для предприятий первых этажей) | м/м | 10 |
|  | Площадки для занятия физкультурой | кв.м. | 1 348 |
| 1.3. | Общественно-деловая зона (участок 5, 6) |  |  |
|  | Площадь территории | кв.м. | 8 250 |
|  | Площадь общественно-деловой застройки | кв.м. | 3090 |
|  | Открытые автостоянки | м/м | 130 |
|  | Этажность | эт./эт. | 2-3 |
|  | Зеленые насаждения | кв.м. | 691 |
| 2. | Общая площадь жилой застройки | кв.м. | 24 000 |
| 3. | Плотность населения | чел/га | 352 |
| 4. | Плотность жилого фонда | кв.м./га | 10 574 |
| 5. | Открытые автостоянки | м/м | 288 |
| 6. | Территория инженерной и транспортной инфраструктур (участок 7, 8) | кв.м. | 5 387 |
| 7. | Территория рекреационного назначения, в том числе: | кв.м. | 13 051 |
|  | - площадь внутриквартальных зеленых насаждений - территория паркового назначения (участок 9) | кв.м. | 10 070 2981 |
| 8. | Прочие территории общего пользования | кв.м. | 3 803 |

| Технико-экономические параметры застройки территории |
| --- |
| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| Площадь территории в границах разработки проекта | кв.м. | 43 117 |
| Жилищный фонд |
| Этажность: - жилые дома - торгово-офисное здание | эт. | 9-15 2 |
| Общая площадь жилого фонда | кв. м | 24 000 |
| Плотность жилищного фонда | м2 /га | 10 574 |
| Население |
| Расчетное количество жителей* | чел. | 800 |
| Плотность населения | чел/га | 352 |
| Автостоянки в том числе: - для постоянного хранения легковых автомобилей - гостевые и приобъектные автостоянки | м/м | 288 157 131 |
| * расчетная норма обеспеченности жилой площадью – 30 кв.м/чел |

2.3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

Проектом планировки территории в границах проектирования предлагается размещение следующих объектов капитального строительства:

- Многоэтажных жилых домов переменной этажности (9-15) с размещением в первых этажах магазинов, детского дошкольного учреждения на 26 мест, предприятий обслуживания и офисных помещений (участки 1, 2, 3, 4);

- Двухэтажного торгово-офисного здания с эксплуатируемой кровлей и автостоянкой на 44 м/м (участок 5);

- Открытой автостоянки на 86 м/м с благоустройством (участок 6).

3. Обслуживание населения

3.1 Жилая застройка

Проектом предполагает строительство двух многоэтажных жилых домов переменной этажности (9-15, включая технические этажи). Для обеспечения жителей района необходимой социально-бытовой инфраструктурой на первых этажах жилых домов предполагается размещение магазинов, детского дошкольного учреждения на 26 мест, предприятий обслуживания и офисные помещения.

Общая площадь жилой застройки при обеспеченности 30 кв.м/чел составляет (ориентировочно) – 24 000 кв.м. На участке 1 – 8 000 кв.м, на участке 4 – 16 000 кв.м.

Количество жителей в проектируемом жилом фонде составит – 800 чел.

При размещении парковочных мест в подземных этажах жилых домов, возможно изменение параметров застройки в соответствии с   требованиями  действующих  нормативов.

3.2. Плотность населения

Нормативная плотность населения в соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 318, составляет 220 - 375 - 440 чел/га.

Площадь территории жилой застройки (участок 1, 2, 3, 4) –  2, 2696 га.

Плотность населения составляет (800 чел./2, 2696 га) - 352 чел/га.

Общая площадь жилой застройки составляет – 24 000 кв.м.

Нормативная плотность жилого фонда в соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» составляет  до 12 600 кв.м. общ. пл./га.

Плотность жилого фонда составляет – 24 000 кв.м : 2, 2696 га –

10 574 кв.м/га.

3.3. Социально-культурное и бытовое обслуживание

Предприятия обслуживания расположены в смежных кварталах города, так же во встроено-пристроенных и отдельно стоящих зданиях на проектируемой территории.

Необходимое количество объектов социально-культурного и бытового обслуживания на проектируемой территории будет обеспечен за счет объектов расположенных в смежных микрорайонах в радиусе доступности, также часть объектов разместится в первых этажах жилых домов и на территории проектирования.

Существующие объекты социально-культурного и бытового обслуживания, расположенные на соседних территориях:

- общеобразовательная школа № 8;

- общеобразовательная школа № 4;

- детский сад № 41 «Альтаир»;

- детский сад № 31 «Забава»;

- профессиональный лицей № 26;

- ФГБУ МРНЦ Минздрава России (ИМР)

- Торговый центр «Коробейники»;

- Торговый центр «Вам сюда»;

- Дом Быта;

- пожарное депо.

Проектируемые объекты социально-культурного и бытового обслуживания, расположенные в границах проектирования:

- объект социально назначения – встроенный детский сад на 26 мест в первом этаже  многоэтажного  жилого дома на участке 1;

- в первых этажах многоэтажных жилых домов предлагается размещение  объектов бытового обслуживания населения – участок   1, 4;

- торгово-офисное здание – участок 5.

В торгово-офисном здании планируются супермаркет, кафе, офисы и выставочные залы.

В соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»:

Потребность в ДДУ составляет – 26 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей.

Радиус обслуживания по ДДУ – 300 м, что соответствует нормам.

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет – 76 места из расчета 95 учащихся на 1000 жителей.

Радиус обслуживания общеобразовательного учреждения -500 м. Общеобразовательная школа № 4 на  650 мест расположена в 880 м от территории проектирования,  общеобразовательная школа № 8 на 650 мест расположена в 680 м от территории проектирования. В связи с этим предлагается организация маршрута школьного автобуса до существующих школ.

Проектом предлагается организация пешеходного бульвара шириной 4 м от ул. Курчатова вдоль проектируемого торгово-офисного здания до проектируемой жилой зоны. Общая площадь территории  паркового назначения  составляет 3 241/3 010 кв.м.

4. Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть

Проектом планировки предлагается развитие улично-дорожной сети проектируемой территории  на основе существующих улиц.

Выезд с территории осуществляется на ул. Курчатова через существующий подъезд к предприятию «Алнас-Электрон».

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи проектируемого микрорайона и существующей застройки  предусматривается:

-  строительство вдоль жилой зоны (участок  1, 2,3,4) внутриквартального проезда (участок 7) с шириной проезжей части 6 м, шириной в красных линиях 18,5 м. Ширина тротуаров 2 м;

- расширение существующего проезда к предприятию «Алнас-Электрон» до ширины проезжей части 5,5 м, с шириной в красных линиях 15 м. Ширина тротуаров 1,5 м.

По проектируемой территории проезд автотранспорта будет организован по сети проездов шириной 6 м, 5,5 м. Пешеходное движение будет организовано по тротуарам шириной 1,5 м ÷ 2 м и пешеходным дорожкам. Постоянное хранение индивидуальных машин организуется в парковочных карманах проектируемой улицы, общее количество машино-мест  75, также на открытой автостоянке (участок 6), количество машино-мест  для жилой застройки – 51.

Вместимость стоянки (участок 6) составляет 86 м/м, в ночное время суток, данная стоянка может полностью использоваться для постоянного хранения автомобилей жилой застройки.

Временное хранение индивидуальных машин организуется на гостевых автостоянках.

В соответствии с п. 3.5.7. региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» уровень автомобилизации принят 243 ед. на 1 тыс. жителей. Количество жителей составляет 800 чел.

Расчетное количество индивидуальных автомобилей для жилой застройки составит:

800/1000  х  243 = 194 автомобиля

Количество машино-мест для хранения определено из расчета 90% от расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей: 174 м/м. В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» необходимо размещение гостевых парковок из расчета 40 м/м на 1000 жителей:

800/1000 х 40 = 32 м/м.

Исходя из расчета количество машино-мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей – 174 м/м, из них гостевых – 32 м/м, из них

Проектом предусмотрено:

Количество машино-мест на открытых автостоянках для жилой застройки составляет 189 м/м.

Количество машино-мест на открытых автостоянках для объектов общественно-делового назначения в первых этажах жилых домов  составляет 20 м/м.

Количество машино-мест на открытых автостоянках для торгово-офисного здания  составляет 79 м/м.

Проектируемые дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии.

5. Красные линии

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ:

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи  (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Проектные предложения по установлению красных линий приняты на основании проектных предложений по планировке территории и организации улично-дорожной сети с учетом существующих и проектируемых инженерных коммуникаций.

Устанавливаемые красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков.

Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и другие объекты недвижимости, а является основанием для последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктуре.

Ведомость координат поворотных точек красных линий

6. Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных условий, а также работы по исключению и ограничению физико – геологических процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на территорию проектируемого участка.

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые инженерные сооружения; проектируемая сеть проездов).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подготовке территории и строительства относятся вертикальная планировка участка.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500 . Система высот Балтийская.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

В проекте предложена предварительная схема инженерной подготовки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикальной планировке территории.

7. Инженерная инфраструктура

Проектные предложения по инженерному обеспечению проектируемой территории выполнены в соответствии с техническими условиями:

- Технические условия МП «Горэлектросети» от 16.09.2013 № 609;

- Технические условия МП «Горэлектросети» от 19.03.2013       № 140;

- Письмо МП «Теплоснабжение» от 21.08.2013 № 5/2141;

- Технические условия МП «Теплоснабжение» от 30.08.2013      № 5/2246;

- Технические условия МП «Водоканал» от 28.08.2013 № 107;

- Технические условия МП «Водоканал» от 20.03.2013 № 29;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство»                  от 30.08.2013 № 770;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство»                от 26.03.2013 № 213;

- Технические условия ОАО «Обнинскгоргаз» от 19.03.2013 № 03-04/117.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается строительство жилых домов переменной этажности. Теплоснабжение территории проектируется в соответствии с техническими условиями МП «Теплоснабжение» от 30.08.2013 № 5/2246.

Характеристика тепловых сетей.

Источником  теплоснабжения для проектируемой жилой застройки (жилой дом №1 и №2-№3) южной части 46 микрорайона г. Обнинска  является  котельная  МП «Теплоснабжение».

Точки  подключения:

а)  жилых домов №1 и №2-3 расположенных на земельном участке в южной части  46 микрорайона в г. Обнинске ориентировочно от существующей тепловой сети ТЭЦ,  Dy700 надземная прокладка (ул. Красных зорь).

В  качестве  теплоносителя  служит  вода  с  параметрами  Т=150- 70˚С

Теплоснабжение  осуществляется  по  двухтрубной  схеме.

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными

документами:

- 	СНиП 41-02-2003«Тепловые сети».

- 	СНиП 41-03-2003  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- 	СП 41-103-2000  «Проектирование тепловой изоляции».

- ПБ 10-573-03  «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Основные решения по тепловым сетям.

Подключение ТС для жилых домов №1-№3 осуществляется в проектируемых тепловых камерах №1 и №2, в которых предусматривается установка стальной фланцевой отключающей арматуры, в нижних точках предусмотрены шаровые краны для слива воды, а в высших точках предусмотрены краны для выпуска воздуха.

Прокладка трубопроводов теплосети запроектирована подземно, в сборном железобетонном непроходном канале КЛ 70-51 по серии 3.006.1-8.

Лотки каналов теплосети укладываются на выровненный естественный грунт с песчаной подсыпкой 100 мм.

Трубопроводы в каналах размещаются на скользящих опорах с креплением хомутами по пенополимерминеральной оболочке, установленных на бетонных подушках по серии 3.006.1-8.

Расстояние между скользящими опорами трубопроводов для Ду65 – 3м, для Ду80 – 3,5м, при углах поворота расстояние между опорами уменьшается на коэффициент 0,8.

Категория прокладываемых трубопроводов – IV.

Трубопроводы применяются стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 в индустриальной пенополимерминеральной (ППМ) изоляции для непроходных каналов (НПП «Пенополимер») и обладают выгодными эксплуатационными характеристиками:

1. паропроницаемость изоляции (способность к самовысушиванию после увлажнения);

2. простота монтажа теплопроводов, изоляции участков сварных стыков и высокая ремонтопригодность;

3. не требуют предварительного нанесения на трубы специальной антикоррозионной защиты;

4. не требуют согласно СНиП41-02-2003 "Тепловые сети" системы контроля увлажнения изоляции (СОДК);

5. имеют высокие пределы прочности при изгибе и сжатии, рабочую температуростойкость (+150ºС) и показатель соотношения эффективность-стоимость;

6. любые неисправности теплопроводов в ППМ изоляции, связанные с утечкой теплоносителя, устраняются в месте утечки заменой участка изолированной трубы длиной не более 1м;

7. срок службы не менее 30 лет.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсирующей способности углов поворота теплотрассы под углом 90°.

Уклон труб по трассе принят не менее 0,002 к проектируемым тепловым камерам.

Кроме труб и фасонных изделий комплектно поставляются неподвижные опоры, элементы изоляции стыковых соединений, компоненты для заливки стыков.

Трубопроводы проектируемой тепловой сети относятся к категории № 4 по ПБ 10-573-03.

Диаметры проектируемых трубопроводов рассчитаны исходя из расчетного расхода теплоносителя, необходимого для обеспечения тепловых нагрузок зданий, а также требований СНиП 41-02-2003.

В связи с тем, что отсутствуют линии электрифицированного транспорта в непосредственно вблизи от сооружаемой тепловой сети и, соответственно, отсутствуют блуждающие токи в зоне прокладки тепловой сети, электрохимическая защита трубопроводов тепловой сети от коррозии не требуется.

Проход трубопроводов тепловой сети через наружные стены зданий выполнить согласно указаниям серии 5.905-26.04 выпуск 1.

Монтаж и приемка теплопроводов должны выполняться согласно требований:

-	 СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- 	СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы»;

- 	РД 153-34.0-20.518-2003  «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;

-	 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду50-400мм. Конструкции и детали".

Расчетные нагрузки подлежат уточнению при проектировании объектов капитального строительства.

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Для защиты элементов теплосети от агрессивного воздействия грунта и грунтовых вод, проектом предусмотрено устройство гидроизоляции строительных конструкций тепловой сети - обмазкой стен горячим битумом за 2 приема и оклейкой перекрытий тепловых камер и строительных конструкций теплосети двумя слоями гидроизола на битуме.

Проектом также предусматривается теплоснабжение земельного участка ООО «Альянс» (№ 5), технические условия МП «Теплоснабжение» получить дополнительно.

Водоснабжение и водоотведение

Проектирование сетей водоснабжения и канализации выполнено в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*);

- СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*);

- СП 40-102-2000  «Свод правил по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб»;

- СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб».

Разработка наружных сетей водоснабжения и канализации  выполнена в соответствии с техническими условиями МП «Водоканал» от 28.08.2013 № 107, от 20.03.2013 № 29, МП «Коммунальное хозяйство» от 30.08.2013 № 770,  от 26.03.2013 № 213.

Для водоснабжения проектируемых жилых зданий микрорайона 46 предусматривается подключение к существующим городским сетям.

В соответствии с выданными техническими условиями подключение возможно к водоводу Ø 500 мм, проходящему по ул. Красных Зорь.

Внутриквартальная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ80 диаметром 63 и 110 мм по ГОСТ 18599-2001 SDR13.6 – питьевая на Ру 1.0 МПа.

Подключение к городской сети предусмотрено в колодцах. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта №901-09-11.84.  Запорная арматура, устанавливаемая в колодцах, принята Московского завода «Водоприбор» типа МЗВ.

Расчет водопотребления для объекта выполнен исходя из следующих данных:

количество жильцов проектируемое – 800 чел.;

удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя  –  300 л/сут.;

максимальный коэффициент  суточной неравномерности равен 1,2;

максимальный коэффициент часовой неравномерности равен 2,08;

максимальный коэффициент  секундной неравномерности равен 1,9;

норма на полив на 1 жителя  –  90 л/сут 1 раз в 3-е суток;

расход на внутреннее пожаротушение  –  в 2 струи по 2,5 л/сек;

число одновременных пожаров – 1;

расход воды на наружное пожаротушение – 20л/сек;

время тушения пожара – 3 часа;

минимально необходимый свободный напор при пожаре у гидранта – 10 м.вод.ст.;

Расчетный суточный (средний за год) расход холодной воды:

Qсут.m.пр =300x 800 / 1000= 240 м3 / сут;

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут.max = 1.2

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут.max пр = 240 x 1.2=288 м3/ сут;

Коэффициент  часовой неравномерности водопотребления  Кч.max =2.08

Расчетный  максимальный часовой расход воды :

Qч.max пр = 288 x 2,08/24=24,96 м 3/ ч

Расчетный  максимальный секундный расход воды :

Qсек.max пр = 24,96 x 1000х1,9/3600= 13,17 л/ сек

Вместе с неучтенными расходами в количестве 10% максимальный расход составит :

Qсут.max пр= 288 х 1.1=316,8 м3/ сут;

Qч.max  пр   =24,96 х 1.1 = 27,46 м3/ ч

Qсек.max пр=  13,17 х 1.1 = 14,49 л/ сек

Расход на полив (1 раз в 3-ти дня ) 800х90/3х1000 =24,0 м3 /сут

Водоснабжение торгово-офисного здания предусматривается от водовода Ø200 мм, проходящего по ул. Курчатова. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды – 368,3 м3/сут.

Отвод бытовых стоков от проектируемых жилых зданий выполняется самотечно в городскую хоз-фекальную канализацию Ø 1000, проходящую по ул.Комсомольская в сторону городских очистных сооружений.

По окончании строительства городского канализационного коллектора Ø 1200 мм будет выполнено переподключение к нему сетей канализации проектируемых зданий.

Трубопроводы канализации прокладываются из безнапорных ПВХ труб Ø 150 и 250 мм.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-22.84.

Расчет водоотведения хоз-фекальных стоков для объекта выполнен исходя из следующих данных:

количество жильцов   -    800 чел.;

удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя  –  550 л/сут.;

максимальный коэффициент  суточной неравномерности равен 1,2;

максимальный коэффициент часовой неравномерности равен 2,08;

максимальный коэффициент  секундной неравномерности равен 1,9;

Расчетный суточный ( средний за год) расход холодной воды:

Q сут.m = 550 x 800 / 1000 = 440 м3 / сут;

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут.max =1.2

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут.max = 440 x 1.2 = 528 м3/ сут;

Коэффициент  часовой неравномерности водопотребления Кч.max =2.08

Расчетный  максимальный часовой расход воды:

Qч.max = 528 x 2,08/24 = 45,76 м3/ ч

Расчетный  максимальный секундный расход воды:

Qсек.max = 45,76 х 1000х1,9/3600 = 24,15 л / сек

Вместе с неучтенными расходами в количестве 10% максимальный расход составит:

Qсут.max = 528 1.1 = 580,8 м3/ сут;

Qч.max = 45,76 х 1.1 = 50,34 м3/ ч

Qсек.max = 24,15 х 1.1 = 26,57 м3/ сек

Водоотведение торгово-офисного здания предусматривается в существующую самотечную канализацию Ø300 мм, проходящую по ул. Курчатова.

Диаметр, материал трубопроводов уточняются при проектировании и согласовываются с МП «Водоканал» дополнительно.

Расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Ливневая канализация

Подсоединение к сети ливневой канализации осуществляется согласно техническим условиям МП «Коммунальное хозяйство» от 30.08.2013 № 770,  от 26.03.2013 № 213.

Для отвода поверхностных дождевых и талых вод с территории, отведенной под проектирование, предусмотрена закрытая сеть ливневой канализации в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 со сбросом стоков в городскую ливневую канализацию после предварительной очистки.

Расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей согласно «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Закрытой сетью собирают ливневые стоки с проектируемой площадки и, после предварительной очистки, сбрасывают дождевые и талые воды в городскую ливневую канализацию.

Суммарный расход стоков составляет:

Для участка 1 – 30,25 л/с,

Для участка 4 – 47,77 л/с.

Суточная производительность очистных сооружений определяется Wоч = 10 hа F Ψmid

где ha - максимальный суточный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного, равен 0,325

F - общая площадь стока, га.

Сбор дождевых стоков с проектируемой площадки выполнить дождеприемниками и закрытой сетью из безнапорных ПВХ Ду 300 мм и 350 мм с установкой колодцев из сборного ж/б Д 1500. Перед сбором стоков в коллектор Ду 500 мм предусмотрена установка очистных сооружений для доведения ПДК стоков до нормальных.

Максимальный слой суточных осадков составляет 25 мм, следовательно, суточная производительность очистных составляет:

Для участка 1 – 71,5 м3;

Для участка 4 – 112,9 м3.

Локальные ливневые сооружения имеют санитарно-защитную зону в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, равную15 м.

Дождеприемные колодцы запроектированы диаметром 1000 мм- из сборных ж/бетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-46.88.

Проектом предусмотрена врезка проектируемой ливневой канализации торгово-офисного здания в поворотный колодец существующей  городской сети ливневой канализации Ø400, расположенный за остановкой ИМР.

Параметры очистных сооружений ливневых стоков подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Электроснабжение

Электроснабжение территории проектируется в соответствии с техническими условиями МП «Горэлектросети» от 16.09.2013 № 609, от 19.03.2013 № 140.

Для электроснабжения южной  части 46 микрорайона требуется построить трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ на два трансформатора  1000 кВА типа К-42-1000 М4.

Присоединение проектируемой трансформаторной подстанции осуществить от существующей  РП-6кВ, построенной для зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь, двумя кабелями марки АСБл-10-3х120, проложенными параллельно друг другу в земле на расстоянии друг от друга 100 мм. Сечение и марка  кабеля выбрана по условию длительного тока, экономической плотности, рабочему напряжению, термической стойкости кабеля к току КЗ, падения напряжения, а также условию на невозгорание.

Электроснабжение потребителей 0,4 кВ выполнить по  радиальной схеме.

Ориентировочный расчёт электрических нагрузок проектируемых зданий выполнен по укрупнённым удельным электрическим нагрузкам в соответствии с СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Нагрузка электроприёмников южной части 46 микрорайона составляет 1044 кВт.

Электроснабжение подавляющего большинства электроприёмников следует осуществить по 2-й категории надёжности. Поэтому трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами выбрана исходя из следующих условий:

- в трансформаторной подстанции один трансформатор обеспечит электроснабжение всей нагрузки в аварийном режиме;

- один кабель от РП-6кВ обеспечит электроснабжение всей нагрузки в аварийном режиме;

- каждый трансформатор питается от отдельного кабеля в нормальном режиме работы.

Расчётные данные показывают, что в нормальном режиме работы коэффициент загрузки каждого трансформатора не превышает 0,7, в аварийном 1,1. При этом продолжительность работы масляного трансформатора с охлаждением «М» и «Д» в аварийном режиме составит ориентировочно 3,25 часа.

Кабельные линии 0,4 кВ.

Питание проектируемых потребителей южной части 46 микрорайона на напряжение 0,4 кВ предполагается бронированными кабелями с изоляцией из шитого полиэтилена с алюминиевыми жилами.

Существующую линию 0,4 кВ, проложенную кабелем АСБ-1-4х120  - 2шт.,  от ТП 465 к Автотехцентру района Учебного комбината на ул. Курчатова, 29, следует перенести к жилой застройке №1.

Перенос лини от ТП 465 к застройке №1 уточнить при разработке проекта и согласовать с МП «Горэлектросети».

Тип, сечение кабельных линий уточняются при проектировании.

Телефонизация

Для обеспечения телефонной связью новой жилой застройки необходимо получить ТУ на телефонизацию у выбранного оператора связи и далее выполнить комплекс работ, указанный в ТУ.

8. Противопожарные мероприятия

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проект выполнен с соблюдением следующих требований нормативных документов:

- выдержаны необходимые нормативные противопожарные разрывы между  зданиями и сооружениями (региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»);

- предусмотрена кольцевая система местных проездов и обеспечена необходимая ширина проездов и подъездов к зданиям;

- размещены пожарные гидранты на расстояниях, позволяющих производить тушение пожаров любого из зданий, не менее чем от двух гидрантов;

- все проектируемые здания должны быть обеспечены телефонной связью;

- проектируемые здания и сооружения находятся в  трехкилометровом радиусе выезда городской пожарной части, располагающейся по адресу: Самсоновский пр-д, 12;

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов.

9. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся а результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Мероприятия по защите персонала, территории объекта и населения вокруг него, конкретизируются в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства.

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, людям, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).

Проектируемый объект не является потенциально-опасным объектом – взрывопожароопасным,  является местом нахождения людей.

В границах проектирования предусмотрено размещение инженерных коммуникаций, аварии на которых могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. В результате данные аварии могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Также опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами.

Для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций и снижения их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть: наводнение, сильный ветер, сильные осадки,  заморозки,  гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Ветровые нагрузки.

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок.

Снегопады.

Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85.

Сильные морозы.

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Калужского региона.

Для предотвращения подтопления подземных сооружений при сезонных колебаниях уровня грунтовых вод и защиты подземных сооружений от «верховодки» необходимо предусматривать локальные пристенные дренажи, применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

11. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование | Кол. листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска «О подготовке проекта планировки незастроенной территории южной части 46 микрорайона г. Обнинска» № 1184-п от 26.07.2013 | 2 |
| 2. | Задание на разработку документации по планировке незастроенной территории южной части 46 микрорайона г. Обнинска, утвержденное постановлением Администрации города Обнинска № 1282-п от 05.08.2013 | 5 |
| 3. | Форэскиз «Концепция размещения жилого комплекса в районе дома 27 по улице Курчатова» (протокол Градостроительного совета от 30.01.2013 утвержден постановлением Администрации города Обнинска от 20.02.2013 № 212-п) | 6 |
| 4. | Технические условия МП «Горэлектросети» от 16.09.2013 № 609 | 1 |
| 5. | Технические условия МП «Горэлектросети» от 19.03.2013 № 140 | 1 |
| 6. | Письмо МП «Теплоснабжение» от 21.08.2013 № 5/2141 | 1 |
| 7. | Технические условия МП «Теплоснабжение» от 30.08.2013 № 5/2246 | 1 |
| 8. | Технические условия МП «Водоканал» от 28.08.2013 № 107 | 3 |
| 9. | Технические условия МП «Водоканал» от 20.03.2013 № 29 | 1 |
| 10. | Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 30.08.2013 № 770 | 1 |
| 11. | Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 26.03.2013 № 213 | 1 |
| 12. | Технические условия ОАО «Обнинскгоргаз» от 19.03.2013 № 03-04/117 | 3 |
| 13. | Свидетельство о допуске к работам № СРО-П-074-092-402-507-5301-4-130603 | 2 |

# Text boxes

220