Содержание пояснительной записки

- Общая часть.

- Положение о размещении объектов капитального строительства.

2.1 Характеристики планируемой территории.

2.2 Технико-экономические показатели.

2.3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального

строительства.

- Социальная сфера.

3.1. Жилая застройка.

3.2. Плотность застройки.

3.3  Социально-культурное и бытовое обслуживание.

- Транспортное обслуживание.

- Улично-дорожная сеть.

- Красные линии.

- Инженерная подготовка территории.

- Инженерная инфраструктура.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Противопожарные мероприятия.

- Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

- Общая часть.

Проект планировки застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона разработан ООО «Яузапроект» (свидетельство о допуске к работам №  0833-2012-7705911904-П-3 от 14 февраля 2012г.)

Данный проект планировки разработан на основании:

- Договора о развитии застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона № 01-28/16 от 25.01.2013;

- Постановления Администрации города Обнинска «О подготовке градостроительной документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона» № 113-п от 04.02.2013;

- Задания на подготовку документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 07.02.2013 №146-п;

- Проекта «Концепция развития застроенной территории п.Мирный в городе Обнинске», утвержденного постановлением Администрации города от 25.10.2012 №2185-п;

- Муниципальной адресной программы «Развитие застроенной территории поселка Мирного на 2011-2022 годы», утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 18.10.2011 № 04-25 (в ред. От 27.03.2012 №07-32, от 25.09.2012 №03-36);

- Технических условий, выданных инженерными службами:

- Технические условия на подключение к городской сети ливневой канализации проектируемого комплекса жилой застройки на территории 26 мкр. (пос.Мирный) города Обнинск (от 27.03.2013г).

- Условия подключения к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» - Объекта капитального строительства «Жилые дома поселка Мирный» в границах 26 микрорайона (от 09.04.2013г).

- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

- Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения (от 04.04.2013г.)

Проект разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями от 12.11.2012 );

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» (утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40);

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основной целью проекта является:

-определение планировочной структуры застраиваемой территории с выполнением разбивочного чертежа красных линий;

-обоснование проектных архитектурно-планировочных решений (разработка предложений по объемно-пространственному решению жилой и общественной застройки с применением индивидуальных проектов развития инженерной и транспортной инфраструктур);

-разработка предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- определение основных технико-экономических показателей проекта.

В задачи проекта входит:

- анализ существующего использования территории;

- определение допустимых градостроительных параметров объектов нового строительства;

- определение очередности строительства и переселения жителей ветхого жилого фонда в проектируемые жилые комплексы на рассматриваемой территории

- разработка функционально-планировочной организации территории;

- разработка транспортного обслуживания, инженерного обеспечения территории;

- оценка и прогноз состояния окружающей среды.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства.

2.1. Характеристика планируемой территории.

Территория разработки проекта планировки расположена  в границах 26 микрорайона г. Обнинска, с северо-запада ограничена ул. Кутузова, с северо-востока существующим проездом вдоль территории Обнинского филиала «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», с востока - пешеходной дорожкой вдоль оврага, ведущей в южном направлении к Пионерскому проезду, с юго-востока - существующими границами земельных участков под домами по ул. Чехова, д. 14, 12, 10, 8 и по ул. Глинки, д. 8, 7. На застроенной территории расположено 11 (одиннадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных домов, планируемых к сносу.  Часть территории занята рекреационной зоной Р-2 (в соответствии с картой градостроительного зонирования ПЗЗ МО «Город Обнинск»). Ориентировочная площадь территории 19, 2 га. На данном этапе территория покрыта смешанным лесом (осина, береза, липа, хвойные), на юге территории имеется огороженная забором строительная площадка.

2.2. Технико-экономические показатели.

| №№ п.п. | Наименование показателя | ед.изм | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория разработки проекта планировки | га | 19,21 |
| 1.1 | Территория 1-й очереди строительства (участок 1) | га | 1,67 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,25 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 0,86 |
|  | Территория ДОУ (участок 1.1) | га | 0,16 |
|  | Открытые автостоянки (гостевые) на 35 м/м | га | 0,06 |
|  | Площадки, тротуары, пешеходные зоны | га | 0,28 |
|  | Подъезды, объезды | га | 0,06 |
| 2.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 26400 |
| 3.1 | Население | чел. | 880 |
| 4.1 | Плотность населения | чел/га | 503 |
| 5.1 | Плотность жилого фонда | тыс кв.м./га | 15,085 |
| 6.1 | Этажность (включая технические) | эт./эт. | 15-21 |
| 7.1 | Количество м/м в 2-х уровневом подземном гараже | шт. | 270 |
| 1.2 | Территория 2-й очереди строительства (участок 2) | га | 1,38 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,25 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 0,60 |
|  | Открытые автостоянки на 71 м/м (в т.ч. гостевые - 35 м/м и для больницы №8 - 36м/м) | га | 0,12 |
|  | Площадки, тротуары, пешеходные зоны | га | 0,32 |
|  | Подъезды, объезды | га | 0,09 |
| 2.2 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 26400 |
| 3.2 | Население | чел. | 880 |
| 4.2 | Плотность населения | чел/га | 611 |
| 5.2 | Плотность жилого фонда | тыс кв.м./га | 18,333 |
| 6.2 | Этажность (включая технические) | эт./эт. | 15-21 |
| 7.2 | Количество м/м в 2-х уровневом подземном гараже | шт. | 270 |
| 1.3 | Территория 3-й очереди строительства (участок 3) | га | 1,93 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,21 |
|  | Территория объекта социальной инфраструктуры | га | 0,15 |
|  | Территория малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га | 1,50 |
|  | Улицы в жилой застройке | га | 0,07 |
| 2.3 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 4200 |
| 3.3 | Население | чел. | 70 |
| 4.3 | Плотность населения | чел/га | 33 |
| 5.3 | Плотность жилого фонда | тыс кв.м./га | 0,2 |
| 6.3 | Этажность | эт./эт. | 2-3 |
| 1.4 | Территория 4-й очереди строительства (участок 4) | га | 2,49 |
| 2 | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,44 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 1,10 |
|  | Открытые автостоянки на 112 м/м (в т.ч. 12 м/м гостевые) | га | 0,18 |
|  | Площадки, тротуары, пешеходные зоны | га | 0,73 |
|  | Подъезды, объезды | га | 0,04 |
| 2.4 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 8900 |
| 3.4 | Население | чел. | 297 |
| 4.4 | Плотность населения | чел/га | 98 |
| 5.4 | Плотность жилого фонда | тыс кв.м./га | 2,947 |
| 6.4 | Этажность | эт./эт. | 4-5 |
| 1.5 | Территория паркового назначения (участок 10) | га | 7,59 |
| 1.6 | Территория инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 2,29 |
|  | участок 5 | га | 0,55 |
|  | участок 6 |  | 0,02 |
|  | участок 7 |  | 0,11 |
|  | участок 8 |  | 0,21 |
|  | участок 9 |  | 0,42 |
|  | участок 11 |  | 0,02 |
|  | участок 12 |  | 0,01 |
|  | участок 13 |  | 0,01 |
|  | участок 14 |  | 0,74 |
|  | участок 16 |  | 0,11 |
|  | участок 17 |  | 0,08 |
| 1.7 | Территория рекреационного назначения, в том числе: | га | 1,86 |
|  | озелененная территория общественного пользования - Бульвар (участок 15.1, 15.2, 15.3) | га | 0,40 |

| Технико-экономические параметры застройки территории. |
| --- |
| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| Площадь территории в границах разработки проекта | га | 19,2 |
| Площадь застройки | м2 | 11 600 |
| Этажность: - жилые дома | эт. | 2-21 |
| Жилищный фонд |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 65 900 |
| Плотность жилищного фонда | м2 /га | 7930 |
| Население |
| Расчетное количество жителей* | чел. | 2 127 |
| Плотность населения | чел/га | 256 |
| Автостоянки в том числе: - для постоянного хранения легковых автомобилей - гостевые и приобъектные автостоянки - автостоянка для больницы №8 | м/м | 758 640 82 36 |
| * расчетная норма обеспеченности жилой площадью – 30 м2/чел |

2.3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Проектом планировки на данной территории предлагается размещение следующих объектов капитального строительства:

- Многоэтажные жилые дома переменной этажности с подземными автостоянками и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в первых этажах зданий и встроенно-пристроенным ДОУ на первом этаже.

- Жилые дома средней этажности.

- Объект социальной инфраструктуры.

- Малоэтажные индивидуальные жилые дома.

3. Социальная сфера.

3.1 Жилая застройка.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит (ориентировочно) –

65 900м2, в том числе 4200м2 на территории малоэтажной индивидуальной застройки.

Жилые дома запроектированы:

- односекционные переменной этажности  (максимальная этажность 21, включая технический этаж) со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в первых нежилых этажах и подземными паркингами.

- 4-х этажные с мансардой

- индивидуальные малоэтажные с приусадебными участками.

Количество жителей в проектируемом жилом фонде составит – 2 127 чел., в том числе 70 чел. на территории малоэтажной индивидуальной застройки.

3.2 Плотность населения.

Расчетная площадь территории 4-х участков строительства

составит –  8, 31 га.

Плотность населения составит:

2 127чел. : 8, 31га = 256 чел/га.

Что соответствует нормативной плотности населения в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318.

220 - 375 - 440 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит – 65 900м2.

Плотность жилого фонда составит:

65 900м2: 8,31га  = 7 930м2/га.

Что соответствует региональным нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318 -  до 12 600 м2общ. пл./га.

3.3 Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредоточены в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах, а так же во встроено-пристроенных и отдельно стоящих объемах на проектируемой территории

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах, а так же на участке 3-й очереди строительства на территории объекта социального назначения.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначения, расположенные на соседних территориях:

- стадион «Труд» - существующий;

- бассейн – существующий;

- Торговый центр «Фортуна» – существующий;

- ФГУЗ Клиническая больница  № 8 ФМБА России – существующая;

- Поликлиника № 1 – существующая;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

- школа № 5 - существующая

Проектируемые в составе территории разработки проекта планировки:

- объект социально назначения - участок 3-й очереди строительства  на пересечении ул. Кутузова и проектируемого проезда.

- детский сад на 75 мест – участок 1-й очереди строительства, встроено-пристроенный на 1-м этаже жилого дома;

- На первых этажах многоэтажных жилых домов предлагается размещение  магазинов, кафе, сервисных предприятий – участок 1-й и 2-й очереди строительства.

Потребность в ДДУ составляет – 75 места из расчета 35 детей на 1000 жителей.

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет – 202 места из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.). Общеобразовательное учреждение представлено существующей школой № 5 на 650 мест с резервом в 218 мест.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 1810 м. В связи с этим рекомендуется организация движения школьного автобуса для учеников до существующей школы № 5.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий.

Поликлиническое отделение предусмотрено в существующей поликлинике №1.

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайна включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, частных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайоне муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть меньше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

Проектом предлагается организация парковой зоны с благоустроенными площадками и прогулочными аллеями, а так же организация пешеходного бульвара от ул. Мира вдоль проектируемого микрорайона до Пионерского проезда.

4. Транспортное обслуживание.

Данным проектом планировки предлагается развитие уличной сети на основе существующих улиц и в соответствии с разработанными поперечными профилями по проектируемым улицам.

В соответствии с предложениями генерального плана на проектируемой территории располагаются:

- улица Кутузова - существующая магистральная улица районного значения с существующими красными линиями шириной 26м и сохраняемой шириной полос движения.

- улица Чехова, улица Глинки, улица Труда – существующие проезды с выездом на Пионерский проезд для подъезда транспортных средств к жилым домам внутри микрорайонов (кварталов). В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2009 №318 ширины проезжей части увеличивается до 5,5м (2 полосы движения по 2,75м), ширина пешеходной части тротуара  - 1м, ширина красных линий составляет 10м;

- проектируемые улицы в жилой застройке с выездом на магистральную улицу районного значения (улица Кутузова) на территории участков 1 и 2. В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», Ширина в  красных линиях  составляет 18 м, ширина проезжей части - 6м (2 полосы движения по 3м)   с шириной тротуаров 1,5 м.

- проектируемые проезды на территории участка 3 для подъезда транспортных средств к жилым домам внутри микрорайонов (кварталов). В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2009 №318 ширины проезжей части составляет 5,5м (2 полосы движения по 2,75м), ширина пешеходной части тротуара  - 1м, ширина красных линий составляет 10м;

- подъезды к подземным паркингам в проектируемых зданиях на территории участков 1 и 2. Ширина подъездов составляет 5,5м.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи проектируемого микрорайона и существующей застройки  предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

5. Улично-дорожная сеть.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 150,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

По территории отведенного участка проезд автотранспорта будет организован по сети улиц и проездов шириной 6 м.

Пешеходное движение будет организовано по тротуарам шириной 1,50 ÷ 3,00м и пешеходным дорожкам. Постоянное хранение индивидуальных машин организуется в подземных паркингах на 540 м/м и наземных автостоянках на 100 м/м.

Временное хранение индивидуальных машин организуется на гостевых автостоянках.

Уровень автомобилизации принят 350ед. на 1 тыс. жителей. Количество жителей составляет 2 127 чел., в том числе 70 чел. на территории малоэтажной индивидуальной застройки.

Расчетное количество индивидуальных автомобилей составит:

2, 127 х350=745 автомобилей.

Количество машиномест для постоянного хранения определено из расчета 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей: 670 м/м, в том числе 30 на территории малоэтажной индивидуальной застройки.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» необходимо размещение гостевых парковок из расчета 40м/м на 1000 жителей:

2,127х40=85 м/м

В соответствии с Техническим заданием предусмотрена автостоянка  для ФГУЗ Клинической больницы №8 ФМБА России на 36 м/м.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инвалидных колясок.

Предложения по развитию дорожной сети и транспортному обслуживанию представлены на листе «Схема  организации улично-дорожной сети движения транспорта».

6. Красные линии

Для обеспечения градостроительного регулирования застройки на проектируемой территории и обеспечения выполнения планировочных решений, были запроектированы красные линии, отделяющие территории застройки от территорий общего пользования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи  (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения». «Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Проектные предложения по установлению красных линий приняты на основании проектных предложений по планировке территории и организации улично-дорожной сети с учетом существующих и проектируемых инженерных коммуникаций.

Устанавливаемые красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и другие объекты недвижимости, а является основанием для последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктуре.

Ведомость координат точек перелома красных линий

7. Инженерная подготовка территории.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных условий, а также работы по исключению и ограничению физико – геологических процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на территорию проектируемого участка.

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые инженерные сооружения; проектируемая сеть проездов).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подготовке территории и строительства относятся вертикальная планировка участка.

В проекте вертикальной планировки территории предложены решения по созданию благоприятных высотных условий для общего архитектурно – планировочного решения территории с одновременным  обеспечением нормального отвода поверхностных вод. Принятые решения обеспечивают уклоны в пределах 4-32 %0 допустимые для движения транспорта и пешеходов.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500 . Система высот Балтийская.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Перед началом земляных работ по вертикальной планировке со всей территории (в соответствии с очередностью строительства) снимается плодородный слой земли, складируется в специально отведенном месте,  а затем используется в работе по озеленению.

В основу решения вертикальной планировки положены следующие основные требования:

- максимального сохранения естественного рельефа;

- максимального сохранения почвенного покрова и существующих древесно-кустарниковых насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- максимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;

- сохранение существующих отметок улицы Кутузова, улицы Глинки, улицы Чехова, улицы Труда.

В данном проекте предложена предварительная схема инженерной подготовки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикальной планировке территории.

8. Инженерная инфраструктура.

Разработка проектной документации  выполняется в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение предусматривается осуществить по двум схемам:

- на территории многоэтажной жилой застройки теплоснабжение предусматривается обеспечить за счет подключения к существующей городской теплотрассе

- на территории жилой застройки средней этажности и индивидуальных домов теплоснабжение предусматривается обеспечить индивидуальными напольными или настенными газовыми котлами со встроенным бойлером-теплообменником и аккумулирующей емкостью для системы ГВС.

Теплоснабжение территории проектируется в соответствии с «Условиями подключения к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» - объекта капитального строительства «Жилые дома поселка Мирный» в границах 26 микрорайона №1/2013 от.09.04.2013г.

Источник тепловой энергии – МП «Теплоснабжение», расположенный по адресу Коммунальный проезд, 21. Точки подключения: ТК-46 на т/сети dy500 пр.Ленина, 93 и ТКМ-39 Пионерский проезд, 30.

Разрешенный максимум теплопотребления составляет 6,34Гкал/ч. От ТК-46 запроектировать тепловую сеть в ППМ изоляции в непроходном канале.

Расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Газоснабжение.

На данный момент в южной части проектируемой территории проходит газопровод низкого давления.

На территории многоквартирной жилой застройки средней этажности и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусматривается обеспечить индивидуальными напольными или настенными газовыми котлами со встроенным бойлером-теплообменником и аккумулирующей емкостью для системы ГВС.

На участках многоэтажной жилой застройки газоснабжение не предусмотрено.

По границе проектируемого бульвара проектом запроектирована техническая зона для прокладки транзитного газопровода.

Водоснабжение.

На проектируемой территории запроектировано хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.

Сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода закольцована в единую систему.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений осуществляется от установленных на сети гидрантов.

Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей водопроводной сети, в соответствии с «ТУ подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения» от 04.04.2013г.

Подключение многоэтажной жилой застройки, расположенной в северной части участка, возможно к водопроводной сети больничного городка №2 и к водопроводу Ø150, проходящему по ул.Кутузова.

Подключение многоэтажной жилой застройки, жилых домов средней этажности и индивидуальных домов, расположенных в южной части проектируемой территории, возможно к существующему водопроводу Ø500мм, проходящему по оврагу в районе Пионерского проезда, на расстоянии 600 метров от проектируемых  участков и к водопроводу Ø150мм, проходящему по ул.Кутузова, на расстоянии 15 метров от проектируемых участков.

Трасса подключения и диаметр трубопровода уточняются при проектировании и согласовываются с Водоканалом дополнительно.

Гарантированный сводный напор в точке подключения к сетям водоснабжения составляет 800м3/сутки на хозяйственно-питьевые нужды (1-ая очередь – 306м3/сутки); на пожаротушение – согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Вводы в жилые дома оборудуются водомерными узлами.

На каждой подводке к квартирам и к помещениям культурно-бытового назначения необходима установка счетчика холодной воды.

На следующих стадиях проектирования схема водоснабжения планируемой территории, диаметры сетей могут быть уточнены.

Хозяйственно-бытовая канализация.

Водоотведение с проектируемой территории предполагается в существующую сеть хозяйственно бытовой канализации, в соответствии с «ТУ подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения» от 04.04.2013г.

С территории многоэтажной жилой застройки, расположенной в северной части участка, отвод сточных вод проектируется за счет подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации Ø400мм, проходящей в районе роддома.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории многоэтажной жилой застройки, жилых домов средней этажности и индивидуальных домов, расположенной в южной части участка, по проектируемой самотечной сети поступают в канализационную насосную станцию, и далее напорным трубопроводом направляются на городские очистные сооружения.

Нагрузка в точке подключения к сети водоотведения составит 800м3/сутки.

Ливневая канализация.

Для удаления сезонных, случайных, паводковых вод и вод от таяния снегового покрова на территории жилого микрорайона запроектирована самотечная ливневая канализация.

Подсоединение осуществляется согласно «ТУ на подключение к городской сети канализации проектируемого комплекса жилой застройки на территории 26мкр. (пос.Мирный) города Обнинск». Проектирование разрабатывается в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.0189*, «Правил благоустройства и озеленения территории «город Обнинск»;

Для отвода поверхностного стока с территории жилого комплекса предусмотрена прокладка нового коллектора ливневой канализации с выпуском в р.Репинка со строительством нового оголовка Ø1000мм, а также строительство очистных сооружений для очистки сточных вод.

Сбор вод с асфальтового покрытия предусматривается посредством водоприемных колодцев, устанавливаемых вдоль проезжей части и на перекрестках. Вода с проезжей части через водоприемные решетки подается в водоприемные колодцы, соединенные между собой асбестоцементными трубами Ø250 мм. Сточные воды самотеком по трубопроводу удаляются с территории и далее поступают на очистные сооружения.

Электроснабжение.

Электроснабжение территории проектируется в соответствии с «Техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Максимальная мощность потребления проектируемой застройки  составляет 5000кВт. Ввод планируется в 4 этапа: 1 этап – 1000кВт 2014год, 2 этап – 2000кВт 2015год, 3 этап – 3000кВт 2016год, 4 этап – 5000кВт 2017год.

Электроснабжение жилого района предусматривается от проектируемого РП(ТП)–10/0,4кВ, располагаемого в границах разрабатываемого земельного участка. Тип, сечение и трасса определяется расчетом при проектировании.

Подключение РП(ТП)–10/0,4кВ согласно ТУ от двух точек присоединения:

-I СшК-10кВ проектируемого РП «Мирный» от ПС «Белкино» (5000кВт)

-II СшК-10кВ проектируемого РП «Мирный» от ПС «Белкино» (5000кВт)

Телефонизация.

Для обеспечения телефонной связью новой жилой застройки необходимо получить ТУ на телефонизацию у выбранного оператора связи и далее выполнить комплекс работ, указанный в ТУ.

На стадии рабочего проектирования уточняются: расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области. В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемом освоении данной территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие земель;

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

- изъятие ресурсов подземных вод для организации хозяйственно – бытового и пожарного водоснабжения;

- уменьшение питания подземных вод и поверхностных вод за счет создания искусственных покрытий и отводов поверхностного стока;

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и прочих выбросов;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

Кроме того предполагаются следующие воздействия на окружающую среду.

До строительства основное техногенное воздействие на окружающую среду проявляется в виде загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта, проходящего по местному проезду к испрашиваемой территории, дымовые трубы от бытовых отопительных водонагревателей.

При проведении строительных работ на рассматриваемом участке (прокладка проездов, инженерных коммуникаций, строительные и монтажные работы, благоустройство территории и т.д.) негативное влияние на окружающую среду будет выражаться в снятии и складировании почвенно-растительного слоя; планировке территории, прокладке инженерных коммуникаций, возведении застройки, нагрузке на грунты в связи с размещением строительных механизмов; локальном, кратковременном загрязнении атмосферы и почвенного покрова при работе строительной и дорожной техники, создание кратковременных зон акустического дискомфорта на прилегающих участках от работы строительной техники.

В период эксплуатации негативному воздействию будут подвергаться природные объекты (зеленые насаждения, почвенный покров) от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от двигателей легковых автомобилей, находящихся территории застройки, на автостоянке, от двигателя мусоровоза.

После завершения строительных работ необходимо провести рекультивацию территории: подсыпка плодородного слоя, устройство газонов.

Благоустройство и озеленение планируемой территории включает в себя посадку деревьев, а также посадку декоративного кустарника, газонов и цветников.

На рассматриваемом участке предусмотрено освещение, мощение проездов и пешеходных проходов, стоянок автотранспорта, благоустройство детских, спортивных площадок  и площадок для выгула собак.

Предусмотрено исключить захламление прилегающей территории твердыми бытовыми и строительными отходами. Не допускать складирование строительных материалов вне отводимой площади.

Мусороудаление выполнять регулярно.

10. Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проектом планировки  предусмотрены мероприятия планировочного и технического характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- предусмотрена кольцевая система местных проездов;

- здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов («Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009г. №318);

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий до 10-ти этажей включительно – 5-8 метров;

2. для зданий свыше 10-ти этажей – 8-10 метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмотрены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Проектом предусмотреть применение всех отделочных и строительных материалов, конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в т.ч. сертификатами пожарной безопасности.

11. Мероприятия по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

На рассматриваемой территории предусмотрено размещение инженерных коммуникаций.

Аварии на данных коммуникациях могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. Последствия данных аварий могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть:

- наводнение;

- сильный ветер;

- сильные осадки;

- заморозки;

- гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Перечисленные метеоусловия могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, могут нанести ущерб зданиям. Инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

К таким явлениям можно отнести:

- Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации;

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

- Снегопады. Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85;

- Сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Московского региона.

При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление подземных сооружений. Для предотвращения этого процесса и защиты подземных сооружений от «верховодки» целесообразно предусматривать локальные пристенные дренажи применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

Для снижения вероятности возникновения ЧС необходимо:

- при изысканиях предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;

- при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажно-защитные мероприятия;

- поддерживание в соответствующем состоянии инженерных коммуникаций;

- сопровождать проектирование прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, снижение их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

| 1 | Договор о развитии застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона № 01-28/16 от 25.01.2013 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Постановление Администрации города Обнинска «О подготовке градостроительной документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона» № 113-п от 04.02.2013; |  |
| 3 | Постановление Администрации города от 23.08.2011 № 2165-п об утверждении проекта «Концепция развития застроенной территории п. Мирный в городе Обнинске» |  |
| 4 | Задание на разработку документации по планировке застроенной территории города Обнинска в границах 26 микрорайона |  |
| 5 | Информация о технической возможности подключения к инженерным сетям: - Технические условия МП «Водоканал» от 04.04.2013 № 33; - Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 27.03.2013 № 215; - письмо ОАО «Обнинскгоргаз» от 26.01.2012 № 03-04/57; - Условия подключения от МП «Теплоснабжение» от 09.04.2013 № 5/926; - Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и приволжья». |  |

Исходно-разрешительная документация