Пояснительная записка

1. Введение

Проект планировки территории линейного объекта «Реконструкцию автомобильной дороги «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск на участке км 6+500 – км 9+000 в Боровском районе» выполнен на основании:

- долгосрочной целевой программы  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период  2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»;

- технического задания ГКУ «Калугадорзаказчик»,  выданному на основании основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период  2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог  общего  пользования  регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Калужской области на 2013 год;

- Генерального плана МО «Город Обнинск», утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2007 № 01-44 (в редакции решения от
10.12.2013 № 02-50);

- Генерального плана СП "Деревня Кривское" Боровский район Калужской области.

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, СП42.13330.2011 «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных технических и градостроительных регламентов, с учетом зон с особыми условиями использования территорий.

Цели и назначение работы по выполнению проекта планировки территории:

- обеспечение устойчивого развития данной территории;

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для размещения объектов инженерной инфраструктуры линейного объекта.

Необходимость разработки проекта планировки территории обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 20.03.2011г. N41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

Проект планировки территории   разработан в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства и  нормативных актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 20.03.2011г. N 41-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции постановлений Правительства РФ от 18.05. 2009 N 427, от 21.12. 2009 N1044, от 13.04. 2010 N 235, от 07.12. 2010 N 1006).

- Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Реконструируемый участок автодороги (км 6+500 – км 9+000) проходит по улице Борисоглебской, расположенной  в границах сельского поселения «Деревня Кривское» (ПК0+00 – ПК3+92,74) и границах МО «Город Обнинск»                (ПК3+92,74 – ПК25+00).

В соответствии с перечнем автомобильных дорог Калужской области реконструируемая автодорога относится к дороге межмуниципального значения с присвоенным идентификационным номером 29 ОП МЗ 29Н-051.

Согласно материалам по обоснованию Генерального плана  МО «Город Обнинск» д. Белкино и д. Кривское Боровского района Калужской области  попадают в состав проектируемой территории по расширению границ муниципального образования «Город Обнинск». В соответствии с материалами по обоснованию Генерального плана МО «Город Обнинск» существующая категория дороги (ул. Борисоглебская) подлежит изменению с IV технической категории на магистральную улицу районного значения (транспортно-пещеходная).

Существующая дорога на участке реконструкции проходит в юго-восточном направлении в насыпи высотой  от 0 до 1 м.

Ширина земляного полотна составляет от 9,2 м до 13,6 м. Ширина проезжей части – от 5,7 до 6,4 м, покрытие – асфальтобетон. Обочины грунтовые, ширина -1,2 -4,0 м.

Земляное полотно и покрытие находятся в удовлетворительном состоянии.

На ПК 12+05 улица пересекает ж/б трубу d-1,0м, на ПК 17+62,5  -  пересекает ж/б трубу  d-0,5м.

В плане дорога на протяжении 500 м от начала трассы проходит по двум кривым в одну сторону (вправо), а далее до конца трассы - в прямом направлении.

Слева в 50 м от  примыкания на ПК 0+25 и в 23,5 м от оси дороги расположен заправочно-сервисный комплекс, а через  180 м после него начинается территория жилого микрорайона «Экодолье» протяжением 1340 м, далее через 657 м начинается д. Белкино.

Справа на протяжении 290 м от  начала трассы расположены земли сельскохозяйственного назначения, далее - территория МО  «Город Обнинск», а с ПК11+00 - территория жилого района «Заовражье».

Рельеф местности на участке с пологими скатами. Минимальная отметка 110,39 максимальная отметка 119,75, наклон идет с юго-запада на северо-восток участка.

Растительность на участке представлена: небольшими группами зеленых насаждений.

Ось трассы участка реконструкции пересекают следующие коммуникации:

- Газопровод высокого давления (подземный) на  ПК 0+56,6 сталь(d-219мм), на ПК 24+34,62 Пэ 110 ср. давления;

- ЛЭП 10 кВ на ПК 0+57,02, ПК2+20 , ПК14+66,73, ПК18+77,57 и ПК18+79,2;

- Канализация (подземная) на ПК 4+81,96(d-160мм) и ПК 17+43,7 (d-200мм);

- Водопровод- 2 нити (подземный) на ПК0+32,7 и ПК0+45,1(ст. d-600мм);

- Кабель связи (подземный) на ПК 0+54,8 ; ПК10+76 и ПК17+94,35;

- Эл.кабель(подземный)  10кВ на ПК 0+11; ПК 0+40 и ПК0+46,7.

Слева вдоль дороги проходят:

-  с ПК3 и до конца трассы на расстоянии 14-21 м от бровки  проектируемого зем. полотна дороги - ЛЭП 10 кВ;

- 1-й подземных кабель связи ТЗБ 27х4х1,2 на расстоянии 1,4 - 17м от бровки проектируемого зем. полотна,  2-й  подземных кабель связи ТЗБ 52х4х1,2 на расстоянии от  3,9-21,2м от бровки проектируемого зем. полотна, с ПК10+76 по ПК 13+47,6 – 3-й кабель связи ВОЛС  на расстоянии от 17,0 -23 м от бровки существующего зем. полотна и также 3-й кабель связи МКСБ 7х4х1,22 с ПК17+94,35 до ПК19+32 на расстоянии 14 м от бровки  проектируемого зем. полотна дороги  дальше он уходит в сторону от дороги.

Справа  с ПК4+80 по ПК 10+53 на расстоянии 1,0-24,9 м от бровки проектируемого зем. полотна проходит подземная напорная канализация d-160 мм.

- Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

В состав работ по подготовке территории строительства входит:

      - Устройство строительной площадки с дальнейшей ее рекультивацией.

- Рубка деревьев и кустарника.

- Разборка забора из профлиста с последующей установкой за границей красной линии.

- Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы на участках схода оси трассы с существующей дороги и за границами работ существующих примыканий и фрезерование существующего покрытия на участках усиления и выравнивания.

- Разборка существующих водоотводных металлических и ж/б труб различных диаметров ( подробно см. ведомость разборки искусственных сооружений).

- Погрузка и транспортировка материала от разборки с транспортировкой.

- Переустройство кабелей связи.

- Переустройство силовых кабелей.

- Переустройство водопровода и канализации.

- Переустройство газопровода.

- Демонтаж существующего наружного освещения.

- Установка временных дорожных знаков и ограждающих устройств на период  проведения дорожно-строительных работ.

Расчет земель выполнялся в пределах красных линий проектируемой улицы.

Земли, отводимые под реконструкцию участка дороги, приведены в нижеследующей таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Экспликация земель с указанием собственников земельных участков и данными по отводу

| Позиция | Земельный участок | S, га | Сведения о земельном участке |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая полоса дороги: |  | - |
|  | -в МО «Город Обнинск» | 8,7068 | - |
|  | Дополнительный отвод: | 3,1987 | - |
| Земельные участки в МО «Город Обнинск» |
| 1 | - 40:27:030514:9 | 0,0931 | Земли населенных пунктов Для строительства съезда, примыкающего на км 7+190 слева к а/д "Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск" к территории малоэтажной жилищной застройки |
| 2 | - 40:27:000000:48 | 0,0378 | Земли населенных пунктов Для прохождения трассы газопровода высокого давления первой очереди строительства |
| 3 | - 40:27:030401:442 | 1,6246 | Земли населенных пунктов Под жилую застройку Правообладатель: Гожин Владимир Васильевич Адрес правообладателя: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 50, корп. 3, кв. 297 |
| 4 | - 40:27:030401:387 | 1,4432 | Земли населенных пунктов Под жилую застройку Правообладатель: ЗАО «Сроительное управление №155» |
| Итого: |  | 3,1987 |  |

Дополнительного отвода земель во временное пользование не требуется.

Дополнительный отвод земель в постоянное пользование под реконструируемый участок дороги выполнен согласно проектных данных.

4.  Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории с указанием сроков по их реализации

4.1 Мероприятия по внесению изменений в документы  территориального планирования и Правила землепользования и застройки

Линейный объект на всем протяжении частично размещается в существующей  полосе отвода. Для реконструкции  автодороги, требуется дополнительный отвод земель под автодорогу и съезды с дороги, что отражено в  градостроительной документации.

Внесение изменений в действующую градостроительную документацию МО «Город Обнинск», а также  сельского поселения «Деревня Кривское» не требуется.

4.2 Мероприятия по защите территории от  чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и  обеспечению пожарной безопасности

Улучшение условий движения транспортного потока путем реконструкции существующих и строительства новых автомобильных дорог и улиц является одним из важнейших мероприятий ГО и ЧС. При этом снижается вероятность дорожно-транспортных происшествий, увеличивается пропускная способность по участку реконструируемой дороги.

В проекте объекта выполнен анализ возможных аварийных ситуаций и прогнозирование их возможных последствий.

Объект «Реконструкция автодороги «Малоярославец – Боровск» - Кривское – Обнинск  на участке с км 6+500 по км 9+000 в Боровском районе» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» –  не категорирован по гражданской обороне (ГО).

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» объект находится вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения).

Признаков проявления и предпосылок для развития опасных экзогенных геологических процессов в пределах исследуемого участка автодороги не обнаружено.

По совокупности природных условий и степени опасности процессов исследуемая площадь характеризуется простыми условиями с умеренно-опасными процессами (СНиП 22-01-95, п. 4.3, приложение Б).

В соответствии с картой общего сейсмического районирования СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» территория расположена не в сейсмичной зоне.

Согласно таблице 5.2 СНиП 11-105-97 район работ относится к категории устойчивости VI-Г, на котором возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно, из-за отсутствия растворимых горных пород.

Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных и конструкторских решений, направленных на предупреждение пожара и взрыва, а также создание условий, обеспечивающих успешное тушение пожара, эвакуацию людей и материальных ценностей с территории объекта.

Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс технических решений и противопожарных систем, направленных на предотвращение возникновения пожара, обеспечение успешной эвакуации людей, уменьшение ущерба от пожара и обеспечение эффективности противопожарной защиты объекта.

В соответствии с Федеральным законом  N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91, ППБ 01-03 и другими нормативными документами руководители организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной безопасности для людей должен быть не менее 10-6  воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в год в расчете на одного человека.

Для уменьшения частоты возникновения и снижения размеров последствий пожаров на проектируемом объекте предлагаются следующие мероприятия:

в процессе реконструкции:

а) строгое соблюдение технологического процесса на каждом участке;

б) поддержание в исправности и постоянной готовности к применению средств пожаротушения;

в) осуществление контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности;

г) строительные площадки и места стоянки механизмов должны быть ограждены и оборудованы необходимыми емкостями сбора и утилизации бытовых отходов и оборудованы средствами пожаротушения;

д) заправка автомобильного транспорта предусмотрена на стационарных автозаправочных станциях, а механизмов (экскаваторы, асфальтоукладчики, автогрейдеры, бульдозеры и др.) – на передвижных заправках.

в процессе эксплуатации:

а) постоянный контроль со стороны государственных надзорных органов за содержанием в исправности строительных конструкций и инженерных коммуникаций;

б) своевременное техническое обслуживание инженерных сетей и систем;

Для обеспечения безопасности участников движения и снижения аварийности, а следовательно, для обеспечения пожаробезопасности на рассматриваемом участке автомобильной дороги, в проекте предусмотрены следующие мероприятия: установка дорожных знаков и   нанесение разметки согласно действующим нормативным документам.

Выполнение заложенных в проекте решений позволит в значительной степени предотвратить возникновение пожаров на рассматриваемом объекте во время реконструкции и эксплуатации, а при возникновении пожара – значительно снизить продолжительность и затраты на его ликвидацию, следовательно, и ущерб, нанесенный вследствие пожара.

Службе эксплуатации объектов после завершения строительства следует установить контакт с Управлением МЧС.

4.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно письму Министерства Культуры и Туризма Калужской области  от 21.01.2014 года  № 10/4730-13 на участке реконструкции автодороги «Малоярославец – Боровск» - Кривское – Обнинск на участке км 6+500 – км 9+000 в Боровском районе объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Графически данная информация не отражается.

4.4 Охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду

Степень влияния проектируемого объекта на экологию прилегающего района определена с учетом типа и характера воздействий:

- строительные воздействия, связанные с производством работ и носящие временный характер;

- эксплуатационные воздействия, проявляющиеся в течение длительного периода эксплуатации инженерного сооружения.

Проектом предусматриваются следующие основные мероприятия по охране окружающей среды:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенной строительной    площадке;

- бытовой мусор собирается в специальные емкости;

- горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их вытекание;

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, и емкости с нефтепродуктами устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива, поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое вывозится на санкционированную свалку;

- на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

-  для  обеспечения водоотвода устраиваются  кюветы  и   трубы;

- для  предотвращения  эрозионных  процессов  откосы  насыпей на  всем  протяжении  укрепляются  засевом трав.

5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по планировке территории на реконструкцию автомобильной дороги «Малоярославец – Боровск» - Кривское – Обнинск на участке км 6+500 – км 9+000 в Боровском районе выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Главный инженер проекта ___________________________А.Н.Рязанов