|  | Общество с ограниченной ответственностью «Центропроект» 630099 Россия, НСО, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.46, офис1091 e-mail: centronsk@gmail.com |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

на строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство»

Главный инженер                                                                                                Мурзинцев М.Н.

Новосибирск, 2019 г

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	3

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	5

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	5

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	6

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	6

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	7

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	7

# 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории на строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул.Пирогова г.Обнинск Калужской области.

Напорный коллектор

Назначение коллектора – подача бытовых сточных вод от проектируемой канализационной насосной станции до проектируемых камер гашения напора.

Напорный коллектор запроектирован в две нитки из полиэтиленовых труб диаметром 450х26,7 мм  техническая ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Протяженность трассы проектируемого коллектор от границы проектируемой площадки канализационной насосной станции до проектируемых камер гашения в районе городского парка (ул. Блохинцева) составляет – 778м.

Трасса напорного коллектора пролегает вдоль существующей щебеночной дороги.

Коллектор прокладывается подземно бестраншейным методом горизонтально - направленного бурения (ГНБ).

Максимальная пропускная способность напорного коллектора 2DN400 мм – 726 м3/час (202 л/с). Глубина заложение коллектора – 1,5 - 4,0м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм

Способ прокладки -  подземный.

Самотечные коллекторы – четыре участка

Участок №1

Назначение коллектора – подача бытовых сточных вод на проектируемую канализационную насосную станцию.

Самотечный коллектор запроектирован из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Прагма» диаметром 573/500мм с кольцевой жесткостью 8.

Протяженность трассы проектируемого коллектор от существующего коллектора диаметром 500мм до границы проектируемой площадки КНС составляет 18,0м

Трасса коллектора пролегает по территории существующей площадки КНС и по существующей подъездной дороге.

Коллектор прокладывается открытым способом.

Максимальная пропускная способность коллектора диаметром 500 мм – 726 м3/час (202 л/с). Глубина заложение коллектора – 5,0 м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм

Способ прокладки -  подземный.

Участок №2

Назначение коллектора – подача бытовых сточных вод от существующего коллектора диаметром 300мм в проектируемый коллектор диаметром 500мм.

Самотечный коллектор запроектирован из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Прагма» диаметром 343/300мм мм с кольцевой жесткостью 8.

Протяженность трассы проектируемого коллектор от существующего коллектора диаметром 300мм до границы проектируемой площадки КНС составляет 95,0м в т.ч. 34,0 м будут выведены из эксплуатации после введения КНС в действие.

Трасса коллектора пролегает по территории примыкающей к существующей площадке КНС и проектируемой площадки КНС, по существующей подъездной дороге.

Коллектор прокладывается подземно открытым способом.

Максимальная пропускная способность коллектора диаметром 300 мм – 184 м3/час (51 л/с). Глубина заложение коллектора – 2,5-3,0 м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм.

Способ прокладки -  подземный.

Участок №3

Назначение коллектора – подача бытовых сточных вод от проектируемой камеры гашения напора 1 в существующий самотечный коллектор диаметром 800мм.

Самотечный коллектор запроектирован из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Прагма» диаметром 573/500мм  с кольцевой жесткостью 8.

Протяженность трассы проектируемого коллектор составляет 6,5 м

Трасса коллектора пролегает по территории примыкающей к городскому парку.

Коллектор прокладывается открытым способом.

Максимальная пропускная способность коллектора диаметром 500 мм – 726 м3/час (202 л/с). Глубина заложение коллектора – 2, 0 м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм

Способ прокладки -  подземный.

Участок №4

Назначение коллектора – подача бытовых сточных вод от проектируемой камеры гашения напора 2  в существующий самотечный коллектор диаметром 800мм.

Самотечный коллектор запроектирован из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Прагма» диаметром 573/500мм  с кольцевой жесткостью 8.

Протяженность трассы проектируемого коллектора составляет 5,0 м

Трасса коллектора пролегает по территории примыкающей к городскому парку.

Коллектор прокладывается открытым способом.

Максимальная пропускная способность коллектора диаметром 500 мм – 726 м3/час (202 л/с). Глубина заложение коллектора – 2, 0 м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм

Способ прокладки -  подземный.

Водопровод

Назначение водопровода – подача хозяйственно-питьевой воды в проектируемую канализационную насосную станцию от существующего водопровода диаметром 500мм.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм ПЭ100 SDR17  питьевая ГОСТ 18599-2001.

Протяженность трассы проектируемого водопровода от  существующего

водопровода до границы проектируемой площадки составляет 20,0 м

Трасса коллектора пролегает по территории примыкающей к проектируемой площадке КНС.

Водопровод прокладывается открытым способом.

Максимальная пропускная способность водопровода диаметром 100 мм – 22,6 м3/час.

Глубина заложение водопровода – 2, 0 – 3,0 м.

Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 100мм

Способ прокладки -  подземный.

# 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Линейный объект относиться к субъекту Российской Федерации Калужской области г. Обнинск.

Планируемая трасса проектируемых коллекторов предназначена для   подача бытовых сточных вод от проектируемой канализационной насосной станции до проектируемых камер гашения напора.

В соответствии с Генеральным планом г. Обнинск Калужской области территория представлена:

- земли населенных пунктов.

Сведения о планируемых красных линиях приведены в графической части на чертеже красных линий ППТ-1.

# 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы планируемого размещения приведены в графической части, масштаб 1:1000 ППТ-2. Ведомость координат характерных точек планируемого размещения в МСК-40 приведена в таблице 1.

Таблица № 1

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 495242.24 | 1321554.29 |
| 2 | 495246.60 | 1321550.32 |
| 3 | 495250.35 | 1321538.08 |
| 4 | 495350.16 | 1321510.09 |
| 5 | 495378.23 | 1321357.18 |
| 6 | 495390.00 | 1321240.17 |
| 7 | 495403.48 | 1321238.69 |
| 8 | 495406.11 | 1321221.32 |
| 9 | 495391.41 | 1321147.74 |
| 10 | 495386.95 | 1321131.33 |
| 11 | 495332.79 | 1321023.13 |
| 12 | 495308.43 | 1320969.17 |
| 13 | 495305.89 | 1320897.35 |
| 14 | 495318.23 | 1320873.41 |
| 15 | 495329.56 | 1320823.54 |
| 16 | 495328.99 | 1320779.66 |
| 17 | 495324.05 | 1320778.26 |
| 18 | 495290.43 | 1320820.25 |
| 19 | 495285.48 | 1320845.75 |
| 20 | 495285.18 | 1320850.28 |
| 21 | 495296.12 | 1320972.65 |
| 22 | 495321.38 | 1321028.53 |
| 23 | 495374.36 | 1321134.45 |
| 24 | 495375.90 | 1321205.99 |
| 25 | 495376.81 | 1321247.94 |
| 26 | 495365.70 | 1321355.38 |
| 27 | 495339.47 | 1321496.68 |
| 28 | 495225.64 | 1321535.27 |
| 29 | 495224.46 | 1321550.97 |
| 30 | 495232.37 | 1321552.69 |

# 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объекта.

# 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Категория земель, на которых располагается объект, относится к землям населенных пунктов.

Функциональное зонирование – зона рекреационного назначения (зона скверов, парков, городских садов, бульваров, лесопарков.

# 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границы проектных работ не входят объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

# 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом планировки территории не предусмотрены по причине отсутствия таких объектов.

# 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их утилизация, в соответствии с видом отхода.

В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление территории строительными материалами и отходами.

Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажных работ, подлежит благоустройству,  зеленению.

# 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта Российской Федерации опирается на положения о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

муниципальном уровне (в пределах муниципального района) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Причинами чрезвычайных ситуаций могут быть:

землетрясение;

пожар;

подтопление;

затопление;

аварии на инженерных и транспортных сетях.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Подразделения пожарной охраны на территориях поселений располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

В случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

При защите затапливаемых территорий ограждающими дамбами следует применять общее обвалование и обвалование по участкам.

Для обеспечения безопасности населения от возникновения аварий на транспорте необходимо:

осуществление капитального ремонта автомобильных дорог;

проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;

осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета.

В границах территории подготовки проекта планировки территории не предусматривается возведение зданий и искусственных сооружений из горючих и негорючих материалов. Сжигание древесно-кустарниковой растительности на территории, отведенной во временное пользование на период строительства, не планируется.

В случае возникновения пожара, его тушение возможно с помощью мобильной пожарной техники.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи крана и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещается.

Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

Применяемые на стройплощадке машины и механизмы должны быть полностью исправными.

У въезда на территорию размещения временных бытовых помещений необходимо вывесить план площадки и расположения строящихся объектов с указанием местонахождения средств пожаротушения и связи. Надо предусмотреть указатель, на котором должны быть цифры, указывающие расстояние до ближайшего пожарного водоема.

На территории площадки размещения бытовых помещений, должен быть организован пожарный пост с противопожарными средствами, на видных местах вывешены выписки из инструкций пожарной безопасности.

Для нужд строителей использовать временные здания контейнерного типа, отвечающие требованиям действующих норм, правил и стандартов по пожарной безопасности. Временные здания и сооружения должны располагаться с учетом противопожарных разрывов.

Для отопления инвентарных зданий использовать электронагреватели заводского изготовления.

В бытовках должны находиться проверенные и опломбированные огнетушители.

Запрещается загромождать подъезды и проезды, входы в бытовые помещения и подступы к пожарному инвентарю.

Легко воспламеняющиеся материалы: краски, лаки должны находиться на складе в заводских и закрытых емкостях.

Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться на безопасном расстоянии от бытовых помещений на специально оборудованных площадках.

_________