«Галант»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЪЕКТА (РИО)

ФГ – 162.1 – 00-00 ПС

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

г. Санкт-Петербург

2011г.

Содержание

- Общие положения	                                                                                    3

- Получение	                                                                                    3

- Основные технические данные		 3

- Комплектация		 5

- Хранение		6

- Погрузочно-разгрузочные операции и

транспортировка		 6

7   Работы по монтажу, установке и                                                                                                                
демонтажу                                                         	6

8   Последовательность операций при

установке                                    	7

9	Перечень механизмов и оборудования

для монтажа и демонтажа		 9

10	Правила эксплуатации		 9

11	Техническое обслуживание                              _________________________________________ 10

12 Гарантийные обязательства                       _________________________________________  10

13 Свидетельство о приемке                           _________________________________________  10

1.   Общие положения.

Данная инструкция содержит общие положения, обязательные к применению при получении, транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации  двухстороннего рекламного светового короба ФГ-162.1-00-00.

1.1.  Двухсторонний рекламный световой короб ФГ-162.1-00-00 (в дальнейшем именуемый ФГ) предназначен для демонстрации рекламного изображения и информации, выполненных на бумажной или иной светопрозрачной основе. Обе стороны ФГ содержат статическое изображение (стандартный постер Сити-формата), либо одна из сторон может быть оснащена динамической системой прокрутки плакатов скроллерного типа.

1.2. ФГ предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным климатом и в  ветровом районе, до 3-го включительно, согласно СНиП 2.01.07-85* (Нагрузки и воздействия).

1.3  ФГ устанавливается на заглубленном фундаменте с креплением к анкерным шпилькам.

1.4. Размещение и подключение ФГ в необходимых случаях требуется согласовывать в соответствующих надзорных органах в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Получение.

2.1.	При получении ФГ от Производителя, Заказчик (Владелец) обязан проверить:

- комплектность ФГ в соответствии с комплектацией (см.п.4);

- отсутствие механических повреждений конструкций, входящих в комплектацию ФГ;

- После проверки ФГ в соответствии с п. 2.1. настоящей инструкции, Заказчик (Владелец) обязан сделать в присутствии представителя Производителя запись в акт приёмки или технический паспорт РИО в раздел "Приемка РИО".

- С момента записи в соответствии с п.2.2. ФГ переходит в собственность Владельца
(Заказчика).

3. Основные технические данные.

Габаритные размеры (см. Рис№1), мм:

высота - 2564

ширина - 1380

глубина – 210

Размер видимого рекламного поля, мм:

высота - 1760

ширина- 1176

Высота  стойки ,мм- 600

Количество рекламных полей – 1+1 (статика + статика) либо 1+6 (статика + динамика)

Масса (без фундамента) -   не более 150 кг

Электропитание - переменный ток напряжением 220 В, частотой – 50 Гц.

Потребляемая мощность – не более 300 Вт.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40 ºС.

Исполнение влагозащищенное.

Рис. №1

4.Комплектация рекламного короба ФГ-162.1-00-00.

| №№ п/п | Наименование комплектующих, обозначение документа | Используемые материалы | Рисунок комплектующих | Кол-во (шт.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Короб световой в сборе |  |  | 1 | Полимерное порошковое покрытие |
| 2. | Стойка |  |  | 1 | Грунт, эмаль |
| 3. | Обрамление стойки алюминиевое |  |  | 2 | Полимерное порошковое покрытие |
| 4. | Декоративная пластиковая вставка |  |  | 2 |  |
| 5. | Анкерная группа | Лист S=4 Ст3 ГОСТ14637-89 Круг 16 ГОСТ7417-75 Сталь35 ГОСТ1050-88 |  | 1 | - |
| 6. | Вывод электрический |  |  | 1 | Полимерное порошковое покрытие |
| 6. | Шайба кузовная 16.01.08кп.019 DIN 9021 |  |  | 2 |  |
| 7. | Болт М16х40 ГОСТ 7798-70 |  |  | 2 |  |
| 8. | Прокладка d16/d32 | Резина |  | 2 |  |
| 9. | Рым-болт М16 |  |  | 2* | *Один монтажный комплект на 5 шт. |
| 10. | Гайки ГОСТ 5927-70 М16.7Н.5.019 |  |  | 8 | В составе анкерной группы п.2 |
| 11. | Гайки ГОСТ 5927-70 М12.7Н.5.019 |  |  | 8 | Крепление стойки к коробу |
| 12. | Шайбы ГОСТ 11371-70 16.01.08кп.019 |  |  | 4 | В составе анкерной группы п.2 |
| 13. | Шайбы ГОСТ 6402-70 16 65Г 029 |  |  | 4 | В составе анкерной группы п.2 |
| 14. | Шайбы ГОСТ 11371-70 12 65Г 029 |  |  | 4 | Крепление стойки к коробу |
| 15. | Саморез с буром 30 мм |  |  | 4 |  |
| 17. | Инструкция по эксплуатации и технический паспорт ФГ-162.1-00-00 ПС |  |  | 1* | *Один на партию |
| Дополнительная комплектация скроллера |
| 16. | Программатор |  |  | 1* | *Один на 5 шт. |
| 18. | Руководство пользователя Механизма прокрутки плакатов |  |  | 1* | *Одно на 5 шт. |

5. Хранение.

- Хранение ФГ в упаковке допускается на открытом воздухе с защитой от
атмосферных осадков при температуре от - 40°С до +40°С и относительной влажности воздуха до
70%. При складировании должны быть исключены деформации, нарушение защитного антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

- Хранение крепежных изделий, элементов электрооборудования, декоративных обрамлений,
допускается в упаковке в закрытом помещении при температуре от+5°С до +40°С и относительной
влажности до 60%. При хранении должны быть исключены деформации, нарушение упаковки и
лакокрасочного покрытия.

- Резьбовые отверстия и резьбовые части деталей должны быть законсервированы густой
смазкой типа литол.

5.4.	Детали рекламного короба должны быть защищены от воздействия механических повреждений и агрессивных сред.

6. Погрузочно-разгрузочные операции и транспортировка ФГ.

6.1.	Основные причины приводящие к повреждению ФГ:

- механические воздействия;

- воздействия агрессивных сред;

- деформация деталей;

- нарушение упаковки;

- нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

- Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта, исключающим причины,
изложенные в п.6.1.

- Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы могут осуществляться аттестованным
персоналом с использованием грузоподъемных средств, зарегистрированных в местных органах
Госгортехнадзора и допущенных к проведению работ.

- Транспортировка короба ФГ производится в собранном состоянии в упаковке.

7. Работы по монтажу, установке и демонтажу.

7.1. Работы по монтажу, установке и демонтажу РИО производятся организациями, имеющими лицензии на:

- эксплуатацию инженерных систем городов и населённых пунктов - внешних и внутренних систем электроснабжения.

- эксплуатацию (в т.ч. текущий ремонт) инженерных систем наружных и внутренних систем
электроснабжения рекламных установок и рекламоносителей,

Наименование организации, номеров, дат и органов выдавших ей лицензию должны быть вписаны в раздел технического паспорта "Ввод РИО в эксплуатацию". В случае установки РИО организациями, не имеющими соответствующих лицензий, Производитель не несёт гарантийной ответственности за РИО.

8. Последовательность операций при установке ФГ.

До установки РИО организация, осуществляющая монтаж, обязана произвести заливку монолитного бетонного фундамента с использованием анкерной группы (см. Компл. п.4, поз2), предусмотрев, в соответствии с проектом установки, выполненным местной специализированной организацией с учётом знания местных геологических и климатических условий, канал для подвода силового электрокабеля.

После формирования фундамента, его усадки и полной схватываемости бетона можно производить установку ФГ в следующей последовательности:

8.1.	Подготовить место для установки ФГ в соответствии с планом производства работ.
Очистить площадку анкерной группы и шпильки от грязи, остатков бетона и других посторонних

предметов.

Обеспечить установку вокруг места работ дорожных знаков и оградительной ленты и т.п., во избежание попадания на место работ случайных людей и автотранспорта.

8.2. Удалить транспортировочные болты М16 в верхней части короба. На их место установить рым-болты (6). Подъем и установку ФГ на фундамент производить за рым-болты. Дальнейшие работы п.п. 8.3…8.4 выполнять, удерживая ФГ от опрокидывания автокраном.

8.3. Установить ФГ на фундамент, пропустив шпильки анкерного блока в соответствующие отверстия стойки. Вертикальность установки контролировать по отвесу.

8.4. Закрепить ФГ к шпилькам анкерной группы, используя крепеж (7…9).

8.5. Открыть одну створку короба шестигранным ключом (S=5).

8.6. Подключение ФГ к внешним источникам электроснабжения производится в соответствии с п.7.

8.6.1. Обеспечить подключение внутреннего освещения (см. рис.2).

На этой операции сборка ФГ завершается и производится благоустройство места вокруг РИО.

8.7. Демонтаж ФГ осуществляется в последовательности обратной, изложенной

в п.п.8.1…8.6, с обязательным соблюдением требований изложенных в п.п. 5, 6 и 7.

Рис.2 Освещение. Схема электрическая принципиальная.

9. Перечень механизмов и оборудования для монтажа и демонтажа.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автокран | 1 |  |
| 2. | Лестница-стремянка длиной не менее 3,0 м. | 1 |  |
| 3. | Транспорт грузовой | 1 |  |
| 4. | Набор гаечных ключей (с размерами под ключ S=10…24мм) | 2 |  |
| 5. | Шуруповерт с набором бит | 1 |  |
| 6. | Пояс монтажный | 1 |  |

10. Правила эксплуатации.

Рекламный короб должен быть качественно собран согласно настоящей инструкции. В процессе эксплуатации не допускаются действия, которые могут привести к повреждениям деталей щита и лакокрасочного покрытия.

Самовольное введение дополнительных элементов крепежа, изменений в конструкции, неполная установка крепежа и комплектующих при монтаже и последующих сборках, крепление выносных элементов рекламы к декоративному обрамлению без согласования с изготовителем и записи в технический паспорт РИО, а также иные действия, не соответствующие требованиям настоящей инструкции, технического описания и технического паспорта РИО, снимают гарантийные обязательства с Производителя.

11. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание РИО включает в себя:

11.1. Ежемесячно:

-	визуальный осмотр РИО на предмет механических повреждений, нарушений лакокрасочного покрытия;

-	очистка от грязи, пыли следов ГСМ мыльным раствором с применением средств, не
вызывающих разрушения лакокрасочного покрытия.

11.2.	Ежеквартально:

- проверка качества крепления анкерных болтов и крепежа внутреннего металлокаркаса.

  - При нарушении лакокрасочного покрытия - восстановить его в соответствии с ТУ на
порошковое полимерное покрытие.

12. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия перечисленным в разделе 1 настоящего паспорта техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и эксплуатации. На электрооборудование, входящее в состав РИО, гарантия не распространяется.

13. Свидетельство о приемке

13.1. Рекламно-информационный объект

Модель__ФГ-162.1-00-00

Заводской № _____________________                                 М.П.

Дата выпуска «____»  _____________ 2011    г.

13.2. На основании осмотра и проведенных испытаний

PИО признан годным для эксплуатации.

13.3. РИО соответствует техническим условиям паспорта

13.4. РИО укомплектован согласно комплекта поставки.