ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ВИДЕ ТРЁХГРАННОЙ ТУМБЫ (ПИЛЛАРА)

ВИД РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: Пиллар — отдельно стоящая трехгранная рекламная тумба с внутренней подсветкой, имеющая три рекламных поверхности вогнутой формы.

- Эскиз

- Описание.

Рекламная установка представляют собой пространственную конструкцию из гнутых металлических профилей. Силовой каркас - профильные трубы. Корпус выполнен из алюминиевого профиля (алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97), покрытого порошковым полимерным покрытием.

Конструкция рекламного поля состоит из двух стекол толщиной 3 и 6мм между которыми закрепляется плакат:

- наружный слой - прозрачный литой поликарбонат (“антивандальное“ исполнение);

- внутренний слой - матовое светорассеивающее акриловое стекло.

Подсветка - внутренняя с помощью люминесцентных ламп или светодиодная подсветка.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должны обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.

Покрытие декоративных элементов конструкции - порошковая полимерная краска  в цвет существующего остановочного павильона.

Фундамент (основание) рекламной конструкции должен быть в обязательном порядке заглублен в землю (вровень с дневной поверхностью).