ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВИД РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: Остановочный павильон с элементами рекламы. Двухсторонняя рекламная конструкция сити-формата с внутренней подсветкой, и роллерным механизмом монтируемая в боковую стенку остановочного павильона.

      - Эскиз

      - Описание

Габаритные размеры, мм:

- длина________________________________________4996

- высота_______________________________________2560

- глубина______________________________________1645

Внутренние размеры, мм:

- длина________________________________________4100

- высота от земли до нижнего свеса крыши__________2180

- глубина ______________________________________1300

Конструкция остановочного павильона выполнена из специального алюминиевого профиля с защитным полимерным порошковым напылением. Цвет профиля – серый. Материал крыши – поликорбонат (ПЭТ). Вертикальное остекление – калёное стекло 6 мм. Скамейка со спинкой – деревянный брус со специальной пропиткой. Наличие двух информационных табличек для размещения расписания автобуса и карты города.

Рекламная конструкция, представляет собой сборно-сварную конструкцию, монтируемую в боковую стенку остановочного павильона.

Силовой каркас - профильный стальной лист. Покрытие каркаса - лакокрасочное с антикоррозийными ингибиторами.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль.

Покрытие - порошковая полимерная краска в цвет  остановочного павильона.

Боковые обрамления рекламного поля выполнены из стеклопластика.

Конструкция рекламного поля состоит из двух полированных закаленных стекол толщиной 6 мм ("антивандальное" исполнение) с установленным между ними роллерным механизмом и подсветкой.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должно обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.