# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВИД РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: Двухсторонняя рекламная конструкция сити-формата с внутренней подсветкой, и роллерным механизмом монтируемая в боковую стенку остановочного павильона.

      - Эскиз

      - Описание

Рекламная конструкция представляет собой сборно-сварную конструкцию, монтируемую в боковую стенку остановочного павильона.

Силовой каркас - профильный стальной лист. Покрытие каркаса - лакокрасочное с антикоррозийными ингибиторами.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль.

Покрытие - порошковая полимерная краска в цвет существующего остановочного павильона.

Боковые обрамления рекламного поля выполнены из стеклопластика.

Конструкция рекламного поля состоит из двух полированных закаленных стекол толщиной 6 мм ("антивандальное" исполнение) с установленным между ними роллерным механизмом и подсветкой.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должно обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.

Рекламная конструкция должна быть оборудована видеокамерой, информационным табло, USB входом, а также доступом к системе Wi-Fi.