Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием
централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2021 году

Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения МП « Водоканал»  г. Обнинск за 2021г.

| Дата | Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Суль- фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст 0Ж | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитри- ты, мг/л | Нитра- ты, мг/л | Сухой остаток, мг/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16.03.21 | Ул. Курчатова, д.53 | 9,24 | 0,48 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,72 | 0,31 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 8,51 | 0,64 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.07.21 | Ул. Курчатова, д.53 | 6,1 | 0,42 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,73 | 0,41 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 7,15 | 0,52 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.09.21 | Ул. Ленина, д.21 | 6,41 | 0,49 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,56 | 0,36 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 6,12 | 0,45 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.21 | Ул. Курчатова, д.53 | 6,22 | 0,40 | 0,18 | 53,9 |  | 6,8 | 0,004 |  | 25,5 | 7,20 |  |  |  | 363,0 |  | 0,41 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,15 | 0,33 | 0,12 | 45,4 |  | 6,9 | 0,003 |  | 25,5 | 7,40 |  |  |  | 356,0 |  | 0,44 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 7,12 | 0,38 | 0,22 | 32,8 |  | 7,0 | 0,005 |  | 33,5 | 7,47 |  |  |  | 372,0 |  | 0,53 | 0,007 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | 1000,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды

по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2021г

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |
| --- | --- |
|  | Всего проб-1296 |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных
систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2021 году

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. ОКБ (общие колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| 2. ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| 3. ОМЧ (общее микробное число в 1 мл. при 37 ºС) | менее 1 КОЕ/мл | до 50 КОЕ/мл |
| 4. Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| 5. Привкус | отсутствие | отсутствие |
| 6. Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| 7. Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| 8. Водородный показатель | 8,56 ± 0,2 | 6-9 |
| 9. Нефтепродукты | 0,02 ± 0,007 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |
| 10. Щелочность общая | 0,4 ммоль/дм3 | (0,4-6,5) |
| 11. Жесткость общая | 0,8 ± 0,2 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| 12. Железо | менее 0,1 мг/л | не более 0,3 мг/дм3 |
| 13. Цинк | 0,0005 мг/дм3 | 5 мг/дм3 |
| 14. Медь | менее 0,005 мг/дм3 | 1 мг/дм3 |